采 购 需 求

（以下采购需求和评分细则部分由采购人：宣城市广播电视台提供并负责解释）

前注：

1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；

2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但必须满足采购单位的采购需求，且此调整须经评标委员会评审认可；

3、为有助于投标人选择投标产品，若项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他产品；

4、投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的全部费用。中标人必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标人承担；如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；

5 、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中如涉及进口产品则已履行相关论证手续，经核准采购进口设备，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争；

6 、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品；

7、下列采购需求中：标注△的产品，投标人在投标文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价等信息，承诺函随评审结果一并公吿；

8 、单一产品采购项目中，提供同一品牌产品的不同投标人参加同一包别下投标的，以一家投标人计算有效供应商数量。非单一产品采购项目中，提供标注核心产品为同一品牌的不同投标人参加同一包别投标的，以一家投标人计算有效供应商数量 ；

9、★条款须满足或优于招标文件要求，否则投标无效；非★条款由评标委员会讨论后酌情评审。

（一）项目介绍：

本项目为宣城广播电视台高标清同播项目，分两个包，第一包为宣城市广播电视台高标清播出系统频道建设，预算300万元；第二包为宣城市广播电视台电视高清制作与媒资系统建设，预算300万元。

（二）项目具体需求及主要技术指标参数要求（必须满足的参数用“★”标注，必须完全响应，不得负偏离，否则作无效标处理。主要标的用△标注，将在中标公告中对《主要标的信息》公示。用▲标注项为扣分项，每有一项负偏离扣2分。标＊为核心产品，针对核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会随机抽取确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。） ：

第一包：宣城市广播电视台高标清播出系统频道建设

### 1、项目总体概况

本项目为宣城市广播电视台高标清播出系统频道建设以及系统集成和调试培训等，本次建设两个频道的高标清播出系统，采用高清下变换方式实现高标清同步播出。采用可靠、科学、先进的技术，满足各频道节目上载、播出等功能需求，系统设计应适应5～7年的节目制作、播出发展规划，能够满足信号调度、高标清节目同步播出等方面的应用，并确保系统在今后相当长的一段时间内留有扩充的余地。

系统设备总体包括：总控部分、分控部分、周边部分、字幕部分、时钟部分、监听监测部分、机房传输等部分。系统建成后将实现各类节目上载、技审校验、素材存储、节目管理、节目播出、台标、时标及字幕播出等功能。系统应具有全自动、人性化、运行安全稳定、应急操作快速简便的功能特点，符合广播电视技术发展趋势，满足国家新闻出版广电局对广播电视安全播出的要求。

本着“技术领先、成熟稳定、安全优质、经济适用”总体原则，系统要求符合国家新闻出版广电局《电视台数字化网络化建设白皮书》各项规范及指导意见，采用国际、国内先进的产品技术，设计出一个松耦合、模块化、异构型、标准化、规范化的播出网络系统，满足我台高标清同步播出要求。系统设计采用标准规范接口，便于未来扩展；要求系统简洁、易于管理，可以轻松应对业务变化发展需要，最大限度的保护现有投资。

### 2、项目总体设计原则

投标人应按照宣城市广播电视台的技术要求，投标方案必须完全满足宣城市广播电视台提出的所有技术要求，所使用的设备的性能指标、稳定性、可靠性及系统兼容性不能低于招标文件的要求，保证系统技术先进、科学合理、安全可靠、功能齐全、扩展性强、经济性好、方便实用。建成后的系统能充分满足当前及今后一段时间电视节目播出的需要，同时为将来的系统升级、扩展留有余地。

2.1系统设计和设备规格

(1)要求系统结构合理、扩展灵活。采用先进的播控技术设计，代表行业发展方向和潮流；

(2)采用高标清同步播出架构，满足我台标清到高清的平滑过渡；

(3)为最大程度地保证播出安全，要求主要播出设备实现完全镜像备份，通道设备具有断点直通功能；

(4)控制系统不存在单一崩溃点；

(5)具有良好的开放性和扩展性，便于与台内其它系统进行数据交换；

(6)系统工作模式根据用户需要和权限可以灵活实现配置，注重界面的灵活性、人性化；

(7)根据用户需求，投标人可以对部分功能细节进行二次开发；

(8)系统设备的布线应符合机房布线技术标准。

2.2系统需满足以下总体要求

- 开放性和标准化要求：在全台网的体系架构下，本系统必须具备开放性，采用标准化的文件格式和信号格式，做好与其它各子网的互联互通；

- 可扩展升级性要求：系统硬件能够方便地扩展，应用软件应采用开放式和模块化结构，升级、扩展不影响现有系统的正常使用；

- 安全性要求：建立完善的冗余备份和安全防范体系，保证系统具有高可靠性和高安全性，具有多重安全防护措施，要求播出系统的控制链路和信号链路均无单一崩溃点。对非法攻击、网络病毒有效防范；

- 安全管理要求：系统既要保证信息资源的充分共享，又要保证系统的安全保护和数据隔离，系统应具有完善的安全机制和有效的责任追究机制，能够提供操作系统级、应用系统级、数据库级三重用户管理和权限管理功能，对用户的所有操作建立日志，保证整个系统始终处于安全监控和保护之中；

- 易操作易维护性要求：系统总体布局合理、有效，现场施工工艺科学规范，系统硬件设备的连接直观简洁、便于维护，应用软件界面要简洁明了、易学易用；

- 高效性要求：通过对广播电视台工作流程的梳理和分析，设计出交互简单，合理高效的业务流程，提高文件的传输效率，并且运用先进的自动处理技术和柔性系统架构提高生产效率。

### 3、系统应符合的广播电视技术标准及协议

系统设计、建设要求根据国家相关标准、新闻出版广电行业相关标准和有关安全播出管理的规定进行。要求符合国际、国内数字电视的通行标准，必须满足（但不限于）以下标准或规范。若标准之间存在冲突或偏差，以国内标准作为最终依据。

1、ITU-R  BT.601-3-1992 数字电视编码标准；

2、ITU-R BT.624 对模拟复合输出监视的规定，及 SMPTE170M 规定的数据电气接口标准；

3、ITU-R  BT.711 供分量数字演播室使用的同步基准信号；

4、SMPTE 供10 比特 4:2:2 分量使用的串行数字接口SDI，及工作在4:2:2　601 推荐级别下的 625 行电视数字分量，即 SMPTE125M 规定的数据电气接口标准；

5、SMPTE  RP 168为实现同步视频切换，关于场消隐切换点的规定；

6、SMPTE  259M 标准清晰度电视使用的串行数字接口标准；

7、SMPTE 274M 1920×1080 图像分辨率、在各种帧频宽高比都为16:9， 隔行和逐行扫描的图像取样结构的规定；

8、SMPTE  292M 高清晰度电视使用的串行数字接口标准；

9、GB/T  17953-2012  4:2:2 数字分量图像信号的接口（等效于 SMPTE259M）；

10、GB  3174-1995  PAL-D 制电视广播技术规范；

11、GB/T  20157-2006 信息技术软件维护；

12、GB  50174-2008 电子信息系统机房设计规范；

13、GB/T  14857-1993 演播室数字电视编码参数规范；

14、GY/T  155-2000 高清晰度电视节目制作及交换用视频参数值；

15、GY/T  156-2000 演播室数字音频参数；

16、GY/T  157-2000 演播室高清晰度电视数字视频信号接口；

17、GY/T 158-2000 演播室数字音频信号接口（等效于 ITU-RBS.647-2）；

18、GY/T  160-2000 数字分量演播室接口中的附属数据信号格式；

19、GY/T 161-2000 数字电视附属数据空间内数字音频和辅助数据的传输规范；

20、GY/T  162-2000 高清晰度电视串行接口中作为附属数据信号的24比特数字音频格式；

21、GY/T  164-2000 演播室串行数字光纤传输系统；

22、GY/T 165-2000 电视中心播控系统数字播出通路技术指标和测量方法；

23、GY/T  193-2003 数字音频系统同步；

24、GY/T 212-2005 标准清晰度数字电视编码器、解码器技术要求和测量方法；

25、GY/T  224-2007 数字视频、数字音频电缆技术要求和测量方法；

26、GY/T 243-2010 标准清晰度电视数字视频通道技术要求和测量方法；

27、GY/T  263-2012 响度和真峰值指示仪表技术要求；

28、GY/T  262-2012 节目响度和真峰值音频电平测量算法；

29、GY/T  282-2014  数字电视节目平均响度和真峰值音频电平技术要求

30、 GY/T  313-2017  高清晰度电视节目录制规范

31、GYJ  42-1989 广播电视中心技术用房容许噪声标准；

32、GY/T  5043-2013 广播电视中心技术用房室内环境要求（温度、湿度、照明）；

33、《广播电视安全播出管理规定》电视中心实施细则。

### 4、具体要求

宣城市广播电视台高标清播出系统频道建设主要由总控部分、分控部分、周边部分、字幕部分、时钟部分、监听监测部分、机房传输等部分和线材辅料组成。

本次高标清播出系统建设，采用播出与控制分离、上载与播出分离的原则进行。系统具备完善的节目技审体系，支持MD5校验，可实现自动技审+人工技审；系统要求在满足先进功能的同时，确保播出网络安全，做到系统无单一溃点设计，支持嵌入数字音频的SDI 信号的播出，系统输出音视频技术指标要求达到广播甲级。所投主要设备应技术成熟、应用广泛，稳定性好，在国内有类似项目的成功案例。

系统总体要求：

两个频道高标清播出；

具备链路的备份播出功能；

要求服务器、切换器等各节点的监看功能；

采用双模集中授时系统；

系统提供完善的应急解决方案，及快捷方便的人工干预手段；

系统满足24小时连续不间断播出的要求；

系统具备良好的可连通性，具备与非编网和媒资网的接口，支持以文件打包至到播出服务器进行播出；

系统具备良好的可扩展性和可升级性，可以最大限度地保护投资和延长设备的更新周期以适应未来业务发展的需要。

详细需求见《设备需求清单》。

### 5、售后服务及培训

1、售后服务要求

投标人提供本项目的免费质保不少于5年（软件版权明确，采购人可无偿使用，年限不低于5年），保修期外供货方终生提供零配件及维修保养，可收取维修成本和合理利润”。

★在系统的使用期内，投标人安排一名工程师驻点培训和技术保障服务，每季度须派技术支持工程师对系统进行巡检、重要保障期提供护播支持。

2、技术培训

投标人应免费负责整体设备的技术培训，应能使招标人技术人员掌握系统设备的操作、维修、维护保养等相关技术，能熟练操作，排除一般性设备故障。应能使招标人使用人员掌握系统设备和应用软件的规范操作并能够熟练应用其功能。投标人可根据招标人要求，在投标时提出详细的培训计划建议书。

3、质保期内接到招标人通知后，投标人应在12小时内，主要设备8小时内到场响应，应先提供应急备用设备，对招标人提出的技术问题和设备故障做出答复，并予以解决，直至故障完全排除，设备完全恢复正常。软件系统故障4小时内解决，硬件故障12小时内解决。

4、人员培训现场培训：投标人在安装、调试过程中，招标人提供必要的协助，并对设备的安装、维护、管理进行初步学习，投标人须进行有关设备安装、维护、操作使用、保养等方面培训，使受训人员能掌握设备的使用及维护,现场培训贯穿调试整个过程。

5、技术资料：中标人供货时需提供所有成交产品的使用说明书，维护、维修技术手册，产品线路图等技术资料和整个系统工作及维护、维修等的技术资料。

6、投标人应按技术规范及要求承担对该系统进行深化设计、系统供货、安装调试、试运行培训、售后服务等整个项目建设过程中所涉及的一切费用。

7、投标人必须提供如下服务、培训：进行系统安装、日常操作、管理维护、故障排除等现场培训，直到使用人员能熟练操作使用。

8、参与该项目的供应商需配备有足够的、有相应资质的工程技术人员，且具有完善的货物服务保障体系。

## 二、设备需求清单

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 | 标的所属行业 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、服务器部分 |
| 1 | ＊△主备视频服务器 | 多通道视频服务器机箱，热插拔双冗余电源； 不低于英特尔银牌十核2.4GHz处理器，2*8G内存，2*1T SAS系统盘； 多通道服务器主板，服务器操作系统，千兆以太网络； 支持RAID5、RAID10技术，确保数据安全； 热插拔冗余电源、风扇，服务器机箱检测报警机制； 与主流的制作编辑网高度整合，丰富的输入、输出接口； 可选支持串口控制及网络控制，多串口控制扩展板卡； 电视播出系统服务端软件； 6块4TB SATAII 企业级硬盘，数据冗余保护； 4通道广播级高标清解码板卡。 | 2 | 台 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 | 格非、大洋、正奇、天虹 |
| 2 | 异构视频服务器 | 多通道视频服务器机箱，热插拔双冗余电源； 不低于英特尔银牌八核2.1GHz处理器，2*8G内存，2*1T SAS系统盘； 多通道服务器主板，服务器操作系统，千兆以太网络； 支持RAID5、RAID10技术，确保数据安全； 热插拔冗余电源、风扇，服务器机箱检测报警机制； 与主流的制作编辑网高度整合，丰富的输入、输出接口； 可选支持串口控制及网络控制，多串口控制扩展板卡； 电视播出系统服务端软件； 6块4TB SATAII 企业级硬盘，数据冗余保护； 4通道广播级高标清解码板卡。 | 1 | 台 | 具备垫播功能 | 广播电视节目制作及发射设备制造 | 格非、大洋、正奇、天虹 |
| 3 | 数据库服务器 | 19"1U 机架式服务器； CPU:铜牌3104六核1.7GHz处理器； 内存：2*8GB 1333MHz； 硬盘：2块1TB SAS系统盘； DVD:8X光驱/内置SATA[12.7毫米 DVD-ROM 超薄光驱]； 电源:冗余电源； Microsoft Windows 2008 Server； SQL Server 2008 数据库系统； 硬盘播出数据库管理软件； 客户端校时软件。 | 2 | 台 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 4 | 迁移技审服务器 | 19"1U 机架式服务器； CPU:铜牌3104六核1.7GHz处理器； 内存：2*8GB 1333MHz； 硬盘：2块1TB SAS系统盘； DVD:8X光驱/内置SATA[12.7毫米 DVD-ROM 超薄光驱]； 电源:冗余电源； Microsoft Windows 2008 Server； SQL Server 2008 数据库系统； 素材迁移软件 文件自动迁移软件具备以下功能： ▲1.具备正播表素材监测功能； ▲2.具备自动调度功能，可自动调度和派发迁移任务； ▲3.具备迁移任务管理、异常处理、清理功能。 | 1 | 台 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 5 | 高性能企业级NAS系统 | 高性能企业级NAS系统，标准19"工业机架式，4U/24Bay，64位Intel Xeon处理器×2，16GB内存。冗余电源风扇，支持CIFS/NFS/FTP/HTTP/iSCSI/FC多协议访问。支持SSD加速。标配：GbE×2。 26*6TB SATA 7200转磁盘（其中2块为冷备） | 1 | 台 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
|  | 二、工作站部分 |
| 1 | 主播出控制工作站 | 英特尔®酷睿四核i7 10代处理器、2*8G内存、120G+2T SATAII硬盘、DVD-ROM 光驱、22寸液晶显示器、1000M网口、键盘、鼠标，多串口控制扩展板卡；三年质保服务。 软件配置： Microsoft Windows操作系统 播出控制系统软件 离线编单软件 客户端校时软件 播出控制软件具备以下功能： ▲1.支持脱机播出功能，可控制播出服务器进行脱机播出； ▲2. 支持顺序播出、定时播出、手动播出、定点插播、顺序插播、触发插播、跟随插播、定长插播,不定长插播,跳播等等多种切换方式； ▲3.当设备状态异常时，系统将进行报警。在数据库服务器或网络故障时，播出控制软件可继续运行。 ▲4.节目单出现空隙或结束时自动切换到指定信号源。 ▲5.具备触发、延时、紧急信号等处理节目播出的应急措施,系统手动控制的优先级应高于自动控制,播出值班员在应急时可手动干预播出。 | 2 | 台 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 2 | 备播出控制工作站 | 英特尔®酷睿四核i7 10代处理器、2*8G内存、120G固态+2T SATAII硬盘、DVD-ROM 光驱、22寸液晶显示器、1000M网口、键盘、鼠标，多串口控制扩展板卡；三年质保服务。 软件配置： Microsoft Windows操作系统 播出控制系统软件 离线编单软件 客户端校时软件 | 1 | 台 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 3 | 节目单编辑工作站 | 英特尔®酷睿I5四核处理器、2*8GB DDR3内存、120G固态+2T SATAII硬盘、千兆以太网卡、DVD-ROM 光驱、22寸液晶显示器、键盘、鼠标 Microsoft Windows 操作系统 节目单编辑软件模块 | 2 | 台 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 4 | 播出无卡上载/审片工作站 | 品牌电脑工作站 英特尔®酷睿I7 10代处理器、2*8GB DDR3内存、120G固态+4T SATAII素材硬盘、千兆以太网卡、DVD-ROM 光驱、22寸液晶显示器、键盘、鼠标 Microsoft Windows 操作系统 上载软件模块 审片软件模块 | 3 | 台 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 5 | 数字高清字幕机 | Intel 酷睿I7四核、2*8GB内存、120G固态+2T硬盘、DVD-ROM，千兆以太网络；高性能专业图形显卡，广电定制字幕输出IO卡 22液晶显示器、键盘、鼠标； 高清字幕机具备以下功能： ▲1.支持高清全屏动画文件与高标清音视频文件混叠实时播出； ▲2.支持多层字幕对象同屏同时播出；播出内容包括游动字幕、静态图片、动画、视频片断、时钟台标、动态模板等，支持任意位置的滚动字幕； ▲3.采用三维图形图像实时渲染引擎；提供相关权威测试报告 | 2 | 台 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
|  | 三、总控部分 |
| 1 | 32*32高清数字视频矩阵及遥控面板 | 32*32高标清兼容切换矩阵； 输入/输出板卡支持高标清信号自适应；配置冗余备份电源； 支持输出监看（目的监看）功能，可通过任何矩阵普通输出端口，实现输出监看功能；在停电恢复后矩阵应能够保持停电前的路由状态； 配置遥控面板。 | 1 | 台 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 2 | 总控技监监视器 | 21.5寸液晶监视器： 屏幕尺寸：21.5”，16：9屏幕， 分辨率：1920×1080， 色彩：16.7M ，视角：178°H×178°V，背光：WLED； .2路3G/HD/SD-SDI视频输入，1路环通输出，1路复合信号输入，1路HDMI输入，兼容DVI-D，HDMI Type-A连接器，1路模拟立体声音频输入，1路模拟立体声音频输出，内置扬声器及耳机插孔，RS485输入带环通输出，1路USB端口； .支持面板的自动色彩校正功能； .多种色温调整（D93、D65、D56），支持波形、矢量图显示，16通道音频表显示(VU & PPM)； .支持时码显示（LTC、VITC、D-VITC），支持HDMI信号嵌入音频解嵌，支持IMD功能和三色TALLY显示； .支持Scan，Native，Aspect Ratio，Marker，Blue Only。 | 1 | 台 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 3 | 总控监听器 | 支持4路SDI视频信号输入，2路SDI视频信号监看输出，以及1路HDMI信号监看输出； 数字音频信号支持1路卡侬头AES/EBU输入； 模拟音频信号支持1路平衡XLR以及1路RCA输入； 音频监听支持1路1/4" TRS耳机以及左右声道高保真音箱； VDF液晶屏显示音视频参数； 提供音频报警功能，报警门限支持自定义； 各种信号状态指示灯，实时告知当前设备工作状态，信号状态； 双电源供电系统。 | 1 | 台 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 4 | 高清数字视分 | 2组HD信号输入，4路HD信号分配输出,带均衡和时钟恢复,占双槽位 | 6 | 块 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 5 | 高清帧同步器 | 单路高清数字帧同步器，同步信号支持模拟复合和三电平同步信号，带掉电直通功能,占双槽位 | 8 | 块 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 6 | 数字机箱 | 19英寸标准机箱,后接口板可独立更换, 采用前面板冷却系统降低机箱温度,前面板上带有电源指示灯 冗余电源，带SNMP管理模块 | 2 | 台 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 7 | 高标清测试图 | 输出标准测试图和自定义测试图，高标清兼容，能存储多幅测试图，带嵌入千周音频输出，接受LTC和网络校时，支持SNMP。 | 1 | 台 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 8 | 高清延时器 | 1RU，冗余双电源，广播级高标清固态延时器； SDI信号输入，1路无延时环出，2路延时后的PGM分配输出； 高清延时不低于60秒。 ▲延时精确到帧，主备热插拔冗余电源，支持掉电后信号环通输出，支持双延时方式的信号播出与监看。 | 2 | 台 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 9 | 卫星接收机、用户卡 | 含用户卡 AVS+行业标准，同时兼容MPEG-2（MP@ML&MP@HL）、MPEG-4 AVC/H.264、H.265/HEVC标准，支持高、标清视频格式解码及DRA数字音频解码 支持DVB-S2/C/T/DTMB/ABS-S等多种Tuner输入、ASI输入和TS/IP输入，信号经过解调、解扰后再通过其内置的再复用器模块，可以灵活的对多种输入码流进行再复用处理并重新生成单节目或多节目流，并通过ASI与IP输出给后端设备。支持高、标清视频解码和数字音频解码，具有模拟音视频信号CVBS和平衡伴音输出接口，SDI、HDMI数字音视频接口及AES/EBU数字音频接口。 | 2 | 台 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 10 | IP转SDI网关 | 支持TS/IP输入、支持HD-SDI输出； 用于网络公司IP信号转换，CCTV及AHTV。 | 2 | 台 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 11 | 跳线盘 | 26路视频跳线器 | 1 | 台 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 12 | 跳线 | 视频跳线1M | 2 | 根 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
|  | 四、分控部分 |
| 1 | 16*4高清播出切换器 | 1RU 高、19 英寸宽HD/SD自适应、输入自适应均衡控制 内同步和外同步方式可选不同步视频输入能实现无缝切换 支持SNMP和OGP、完善的设备监测体系一体式前面板，支持遥控面板远程控制冗余电源，各种状态指示和报警功能掉电直通、掉电记忆功能 | 4 | 台 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 2 | 播出切换器遥控面板 | 播出切换器遥控面板 | 4 | 台 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 3 | 高清台标键混一体机 | 支持外同步信号输入，输出信号带帧同步； 支持一路掉电直通输出，一路上电环出，便于监控； 支持GPS和LTC时钟信号源选择输入；输出信号支持PGM和PST预监； 支持SNMP网络协议管理； | 4 | 台 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 4 | 台标键混一体机遥控面板 | 1RU、19英寸台标键混一体机遥控面板。 | 4 | 台 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 5 | 高清响度控制器 | 设备符合总局行业标准GY/T-262，音视频指标符合国家相关技术标准； 支持3G/HD/SD-SDI嵌入音频输入输出，配置冗余电源，支持硬件断电直通，确保播出安全； 标准机架式设备，支持1路3G/HD/SD-SDI信号自动完成响度控制、测量、矫正，支持2.0立体声； 支持SNMP常用网络管理协议； 具备立体声响度控制器，支持AES67音频输入输出。 | 2 | 台 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 6 | 高标清3X1倒换器 | 高标清兼容3选1智能切换开关，自适应输入均衡控制，支持嵌入SD\HD-SDI信号的切换； 输出带时钟恢复，符合SMPTE-259M格式标准； 带有同步参考信号输入，场逆程切换； 控制方式有面板手动控制和内部自动检测控制； 具有掉电直通功能； ▲1、SDI输入输出信号——支持3路HD/SD SDI输入信号。其中IN1口和OUT1口支持掉电直通功能； ▲2、信号检测报警——检测阈值可根据用户需求进行设置。 | 4 | 台 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 7 | 高清三选一自动切换器遥控面板 | 数字三选一切换器遥控面板,带灯按键，RS232控制口 | 4 | 台 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 8 | 高清数字视分 | 1组HD信号输入，7路HD信号分配输出,带均衡和时钟恢复,占双槽位 | 16 | 块 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 9 | 交叉变换 | 1路SD输入，1路SD环出，6路HD输出，1路同步环出，带帧同步处理，带掉电直通，支持SNMP，占双槽位 | 4 | 块 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 10 | 下变换主备倒换器 | 自动检测、无缝切换、带帧校正功能，冗余双电源，双RS232控制口。 | 2 | 台 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 11 | 数字机箱 | 19英寸标准机箱,后接口板可独立更换, 采用前面板冷却系统降低机箱温度,前面板上带有电源指示灯 冗余电源，带SNMP管理模块 | 2 | 台 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 12 | 播出信号检测报警器 | 1RU，冗余双电源，支持1080p，1080i，720p，625i，525i等多种高标清格式；一台设备支持1个独立频道末端信号检测；高性能FPGA及内嵌HD/SD-SDI接口，配备有百兆网络端口，支持本地和网络远程对监测日志的导出，1RU标准机箱、状态在面板的直观显示和声光报警； ▲1、具有静帧报警、黑场报警、彩条报警、静音报警、音量过高报警、音量过低报警等指示灯； ▲2、具备声光报警功能。 | 1 | 台 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 13 | 播出监录工作站 | 录制4路播出SDI信号 英特尔®酷睿I5四核处理器、8GB DDR3内存、8T SATAII硬盘、千兆以太网卡、DVD-ROM 光驱、22寸液晶显示器、键盘、鼠标 Microsoft Windows Win10 操作系统 4通道SD\HD-SDI接口 高标清监录软件 正常信息应保存一个月以上，异态信息应保存一年以上 | 1 | 台 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 14 | 码流收录工作站 | 录制编码复用器信号 英特尔®酷睿I5四核处理器、8GB DDR3内存、8T SATAII硬盘、千兆以太网卡、DVD-ROM 光驱、22寸液晶显示器、键盘、鼠标 Microsoft Windows Win10 操作系统 2通道ASI接口 高标清监录软件 | 1 | 台 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 15 | 跳线 | 26路视频跳线器 | 4 | 根 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 16 | 跳线盘 | 视频跳线1M | 2 | 台 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 1 | GPS/北斗双模授时器 | 1RU,GPS和BD双模接收和自动切换，带4路LTC、2路串口时码输出，带报时功能，带时间同步的2路同步输出，内置高稳时钟模块实现高精度守时，时钟LED显示，双冗余电源 ，含30米天线。 ▲1、支持北斗、GPS双模授时； ▲2、具备“高稳时钟守时”功能，信号丢失后可自动守时。 | 2 | 台 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 2 | 智能时码倒换分配器 | 2RU冗余双电源，2路LTC输入，12路LTC输出，12路RS 232输出,2路RS 422\RS 485输出 | 1 | 台 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 3 | 5寸子钟 | 5寸子钟，LED数码管高亮显示 （外形尺寸：(720mm(长）X220m（高)） | 1 | 套 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 4 | 同步信号发生器 | 1RU冗余双电源，BB或三电平同步信号发生器 | 2 | 台 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 5 | 同步信号倒换器 | 1RU，冗余双电源，自动检测同步信号并切换。 | 1 | 台 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 6 | 同步信号分配器 | 1RU,视频分配放大器，4组1分6 | 2 | 台 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 1 | 分控监听监看切换器 | 1RU 高、19 英寸宽 HD/SD自适应、输入自适应均衡控制 内同步和外同步方式可选 不同步视频输入能实现无缝切换 嵌入音频静音切换 切换规模可选（8X4， 16X4） 支持SNMP和OGP、完善的设备监测体系 一体式前面板，支持遥控面板远程控制 冗余电源，各种状态指示和报警功能 掉电直通、掉电记忆功能 | 1 | 台 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 2 | 分控技监监视器 | 21.5寸液晶监视器： 屏幕尺寸：21.5”，16：9屏幕， 分辨率：1920×1080， 色彩：16.7M ，视角：178°H×178°V，背光：WLED； .2路3G/HD/SD-SDI视频输入，1路环通输出，1路复合信号输入，1路HDMI输入，兼容DVI-D，HDMI Type-A连接器，1路模拟立体声音频输入，1路模拟立体声音频输出，内置扬声器及耳机插孔，RS485输入带环通输出，1路USB端口； .支持面板的自动色彩校正功能； .多种色温调整（D93、D65、D56），支持波形、矢量图显示，16通道音频表显示(VU & PPM)； .支持时码显示（LTC、VITC、D-VITC），支持HDMI信号嵌入音频解嵌，支持IMD功能和三色TALLY显示； .支持Scan，Native，Aspect Ratio，Marker，Blue Only。 | 1 | 台 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 3 | 分控监听器 | 支持4路SDI视频信号输入，2路SDI视频信号监看输出，以及1路HDMI信号监看输出； 数字音频信号支持1路卡侬头AES/EBU输入； 模拟音频信号支持1路平衡XLR以及1路RCA输入； 音频监听支持1路1/4" TRS耳机以及左右声道高保真音箱； VDF液晶屏显示音视频参数； 提供音频报警功能，报警门限支持自定义； 各种信号状态指示灯，实时告知当前设备工作状态，信号状态； 双电源供电系统。 | 1 | 台 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 4 | 播控台监看电视机 | 尺寸不低于24寸 分辨率不低于1366*768 具备HDMI及AV接口 | 2 | 台 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 5 | 多画面处理器 | 1RU插板机箱，冗余双电源，HD/SD自适应，16路SDI输入，2路SDI和HDMI独立输出，内置信号检测功能，支持OSD，支持SNMP。 | 3 | 台 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 6 | SDI转HDMI | HD-SDI转HDMI高清转换器,1米HDMI线 | 6 | 个 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 7 | 电视墙 | 定制电视墙，容纳12块55"监看大屏 面积约为26平方 | 1 | 套 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 8 | 监看大屏 | 屏幕尺寸 55英寸 分辨率 4K（3840*2160） HDMI接口 2*HDMI 网络接口 1×网络接口 USB接口 1×USB2.0接口 1×USB3.0接口 | 12 | 台 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
|  | 七、网络传输及机房设备部分 |
| 1 | 交换机 | 48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+端口 | 2 | 台 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 2 | KVM | 八合一 USB&PS/2 控制台,带 KVMP 功能,可操作八台电脑,机架带LCD,OSD 菜单选择（17"） | 1 | 台 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 3 | 标准机柜 | 42U标准服务器机柜,1米深度，双PDU，角铁、卡簧、螺丝、扎线杆 | 6 | 台 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 4 | HD-SDI高清编码器 | 4路HD/SD-SDI；HD/SD-SDI/HDMI嵌入音频、AES/EBU数字输入、卡农模拟音频输入；H.264/MPEG-2；支持高清输入，标清节目输出(带下变换功能）；复用后双输出：复用输出2路ASI；支持LOGO叠加与信号发生器自动输出（选配）；IP输出：输出组播流IP；插拔双电源，支持蜂鸣报警；支持CBR/VBR两种码率控制；支持LED液晶显示/按键操作、Web页面设备管理；应用环境：电视台高标清同播 | 2 | 台 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 5 | 高清光端机 | 通过一根光纤传输四路HD/SD-SDI/ASI信号，发射机：4路HD-SDI输入，4路HD-SDI环出，接收机：数字视频光端机，1310nm,单模， 40km 光口：FC/PC 1U标准机架式 双电源 | 3 | 对 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 6 | TS流光端机 | 通过一根光纤传输1路SDI/ASI信号，发射机：1路SDI/ASI信号输入，1路SDI/ASI信号环出，接收机：数字视频光端机，1310nm,单模， 40km 光口：FC/PC 1U标准机架式 双电源 | 4 | 对 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 7 | UPS | 1、UPS电源系统采用50KVA模块化结构，本次配25KVA功率模块2只,实现1+1冗余单机系统≥100KVA； 2、UPS系统包括：UPS系统柜、监控显示模块、功率模块、充电模块（可内置于功率模块内）； 3、UPS电池节数可以在32-40节之间灵活设置，以保证在其中有单节电池故障时可以将故障电池单独取出，不会影响整组电池的工作； 4、UPS的旁路、逆变、充电可以通过面板进行开关操作； 5、UPS具备市电输入软启动功能，无市电输入时，UPS具备电池冷启动功能，可在带满载情况下，直接由电池启动； 6、机柜内标配C级防雷和防雷开关； 主要参数指标： 1) 输入额定电压：360VAC/380VAC/400VAC/415VAC/ 2) 输入电压范围：304-475VAC； 2) 输入功率因数：≥0.99 3) 输入电流谐波成分：＜3%（100%负载）； 4) 输出稳压精度:±1% 5) 输出电压失真度：≤1%(阻性负载)，≤5%（非线性负载）； 6 逆变过载能力：110%＜负载≤130%时，10分钟后转为旁路；130%＜负载≤150%时，1分钟后转为旁路；负载＞150%时，0.5秒后转为旁路； 7） 系统效率：≥94%； | 1 | 套 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 8 | 蓄电池 | 1、电池设计容量为12V100AH，蓄电池与主机同一品牌； 2、蓄电池进入浮充状态24H后端电压差≤50mV，放电端电压差≤0.4V。 3、密封反应效率应≥99.6%。 | 64 | 块 |  |  |  |
| 9 | 32节柜 | 32节柜，与主机、电池同一品牌 | 2 | 台 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 10 | 配电柜 | 配电柜主要参数点： 1.尺寸600*600*2000（长*深*高），采用1.2mm以上优质冷扎钢柜体，表面喷黑色磨砂塑； 2.配电柜内带B级防雷； 3.告警信息：过/欠压、过/欠频、过载、缺相、防雷器故障、开关跳闸、通讯异常等； 4.所有关键元器件采用知名品牌； 5.配电柜需配有两路UPS(功率不低于50KVA)输入输出、市电输出等，输出分路不少于20路； 6.配电柜内留有备用电路，作机房设备扩充时用电，备用输出分路不少于10路； 7.所有器件和材料具有防火阻燃性能； 8.配电柜的柜体与柜门可靠接地； 9.原UPS位置优化调整 | 1 | 台 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
|  | 八、网络安全设备（由中标人负责通过三级等保合格验收并支付首次三级等保测评费用 ） |
| 1 | 边界防火墙 | 多核AMP+架构，网络层吞吐量8G，并发连接≥210万，每秒新建连接数10万， 标准2U机箱，冗余电源，标准配置6个10/100/1000M自适应电口，2个SFP插槽，支持1个扩展槽，1个Console口，支持液晶屏。 病毒库、策略库、规则库3年免费升级。（提供服务承诺书） 提供以下产品资料扫描件： 1、计算机信息系统安全专用产品销售许可证（增强级）。 2、中国国家信息安全产品认证证书（增强级）。 3、信息技术产品安全测评证书EAL4+。 4、国家信息安全漏洞库兼容性资质证书。电信设备进网许可证。 | 1 | 台 |  | 信息安全设备制造 |  |
| 2 | 终端安全管理系统服务器 | 终端安全管理系统，支持64位操作系统、要求产品不能与主流防病毒软件存在冲突、要求系统支持多级架构，支持上下级管理，支持优先级管理、要求控制台采用B/S方式,具备杀毒功能、XP盾甲功能、数据防泄漏功能、EDR功能、终端脆弱性检测功能、进程管理功能、远程维护功能、外设控制功能、补丁分发功能。支持国产中标麒麟/银河麒麟/普华/深度/红旗桌面操作系统。 提供以下产品资料扫描件： 公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》内网主机监测资质证书。 中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书 EAL2》资质证书。 《计算机软件著作权登记证书》资质证书。 | 1 | 台 |  | 信息安全设备制造 |  |
| 3 | 日志收集与分析服务器 | 事件综合处理性能最高3000EPS。硬件规格：标准1U机箱，6个千兆电口，2个扩展插槽（可选2万兆光、4千兆电、4千兆光），4T硬盘，1个Console接口，220V交流冗余电源。包含50个日志源授权。 | 1 | 台 |  | 信息安全设备制造 |  |
| 4 | 运维安全管理与审计服务器 | 采用专用千兆多核硬件平台和安全操作系统，外观：标准1U机架式，6个千兆电口,支持2个接口扩展槽位，内置4TB硬盘，双电源，支持液晶屏，最大支持150路图形会话或400路字符会话并发，提供50个授权许可。 | 1 | 台 |  | 信息安全设备制造 |  |
| 5 | 安全隔离与信息交换服务器 | 系统吞吐量：450Mbps；硬件配置：2U机箱，冗余电源；支持液晶面板 内网接口：6个10/100/1000Base-T端口，2个SFP插槽，1个Console口，2个USB口；外网接口：6个10/100/1000Base-T端口，2个SFP插槽，1个Console口，2个USB口；功能模块：数据库同步、文件交换、数据库访问、邮件访问、安全浏览、安全FTP、定制模块、工控访问等； | 1 | 台 |  | 信息安全设备制造 |  |
| 6 | 漏洞扫描系统服务器 | Web扫描域名无限制，Web扫描任务并发数为5个域名。系统扫描IP地址无限制，支持扫描A类、B类、C类地址，系统扫描支持50个IP地址并行扫描。标准1U机架式，1T硬盘，标准配置6个10/100/1000M自适应电口，2个扩展插槽,2个USB口，1个Console口。 提供以下产品资料扫描件： 计算机信息系统安全专用产品销售许可证（增强级）。 计算机软件著作权登记证书、中国国家信息安全产品认证证书(增强级)。 国家信息安全漏洞库兼容性资质证书（CNNVD）。 | 1 | 台 |  | 信息安全设备制造 |  |
| 7 | 网络隔离墙 | 1U机箱，2个光纤万兆口，6个千兆电口。白名单方式硬件网络病毒隔离墙，IP输入输出接口，用于非编网与播出网之间的素材隔离。确保播出安全,支持常见的视音频、图片以及文本等文件,文件内容深度分析,灵活的传输规则,跨网段传输,安全性高、无需病毒库升级。 | 1 | 台 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 8 | USB Mini病毒隔离墙 | USB Mini白名单方式硬件网络病毒隔离墙，2个USB3.0接口。 | 5 | 台 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
|  | 九、安监融汇展示系统 |
| 1 | 智能监控服务器 | 硬件配置不低于：CPU:铜牌3104六核1.7GHz处理器； 内存：8GB 1333MHz；硬盘：2块1TB SAS系统盘； 电源:冗余电源； Microsoft Windows 2008 Server, SQL Server 2008 数据库系统 信息采集软件模块 通过串口、网络协议（TCP、SNMP）采集设备状态信息、 信号节点信息、报警信息、软件信息、环境信息、行为信息。 | 1 | 台 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 2 | 播出监控工作站 | 英特尔®酷睿I5四核处理器、8GB DDR3内存、1T SATAII硬盘、千兆以太网卡、DVD-ROM 光驱、22寸液晶显示器、键盘、鼠标 Microsoft Windows操作系统 播出监控软件模块 | 1 | 台 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 3 | 节点检测卡 | 单卡支持4路SDI输入，HD/SD自适应，检测阈值可调， 检测视频内容、音频异常，格式，字段三级检测，支持SNMP | 6 | 块 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 4 | 机箱 | 1RU,19英寸标准机箱,冗余电源 | 3 | 台 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 5 | 环境监控系统主机 | 前维护方式（前接线方式）。提高空间利用率，维护更方便。 结构紧凑：1U/19”标准机箱，安装十分方便。 监控机柜开关电源。可以与开关电源互联，支持数据透明传输转发。完整的监控功能，提供通信协议另行开发。 标准电总协议上传。按照规定的协议通过干接点、RS485/232/IP方式向监控后台上传环境量数据、接受远程系统指令 | 1 | 台 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 6 | 感烟探测器 | 1、光电感烟火灾探测器适用于火灾发生时有烟雾产生，而正常情况下无烟雾的场所。探测器对燃烧时产生的白色烟雾较敏感 2、每个探测器有二个红色发光二极管（LED），作为360°\u20840X方位可见的指示灯。监视状态时指示灯闪烁。报警状态，指示灯常亮 3、探测器采用无极性两线制连接。报警信号以回路电流变化的形式给出，且具有报警锁定功能。报警的复位只能通过短暂的断电来实现 | 2 | 个 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 7 | 水浸传感器 | 水浸传感器是利用两个测试针探头在浸入水中时，测试针两端的电阻发生改变，内部检测控制电路驱动继电器吸合，从而可以接通外部报警回路 | 2 | 个 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 8 | 温湿度传感器 | 测量范围 温度：0℃～50℃ 温度准确度：≤±0.3℃（25℃时） 湿度：0%RH～100%RH 湿度准确度：≤±2%RH（25℃，30%RH～80%RH | 2 | 个 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
|  | 十、周边设备 |
| 1 | 手持4K摄像机 | "1、不低于1.0英寸MOS传感器； 2、感光器件像素数不低于15.03百万像素； 3、灵敏度：不低于F13 需支持HDR (HLG) ； 4、支持422 10bit 记录； 5、最高支持4K:60/50p视频录制； 6、可变帧频: 最高不少于HD的120p录制；广角：不低于24.5mm (35mm 等效) ； 7、变焦倍数：不低于光学20x变焦，智能变焦 32x (HD)/24x(4K) ； 8、支持5轴混合图像防抖(UHD/FHD)； 9、配合网络链接，可以支持RTMP和RTSP实时流媒体功能； 10、支持NDI¦HX模式,可实现通过IP连接进行视频传输和摄像机控制； 11、具有TC时码IN/OUT接口，实现多机联合拍摄的时码同步； 12、固件版本升级后可支持MXF P2文件格式的记录； 13、存储介质：同时支持microP2及SD卡存储，可以使用SD卡记录所有格式；" ▲提供配件 含摄像机电池、摄像机包等 | 5 | 台 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 2 | 手持4K摄像机存储卡 | 60G P2卡 ，60G容量，符合UHS-II SD 存储卡高速数据传输标准，最高读取速度可达2.0Gbps。具有RAID 技术和纠错功能，CPS（内容保护系统），用于密码保护 | 10 | 张 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 3 | 无人机 | 产品类型 四轴飞行器 产品定位 专业级 飞行速度 72km/h（S模式） 飞行时间 31分钟 相机 镜头 视角：77 ° 等效焦距：28 mm 光圈：f/2.8 - f/11 对焦点：1m至无穷远（带自动对焦） 传感器 1英寸CMOS 像素 2000万 ISO范围 视频：100-6400 照片：100-3200（自动），100-12800（手动） 快门速度 电子快门：8-1/8000s 照片分辨率 5472×3684 录像分辨率 4K：3840×2160 24/25/30p 2.7K：2688x1512 24/25/30/48/50/60p FHD：1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p 拍摄模式 单张拍摄 多张连拍（BURST）：3/5 张 自动包围曝光（AEB）：3/5张@0.7EV步长 定时拍摄（间隔：2/3/5/7/10/15/20/30/60秒，RAW：5/7/10/15/20/30/60秒） 其它参数 图传系统 OcuSync 2.0，8公里1080P图传。 产品尺寸 214*91*84mm 其它参数 全向感知，智能避障，哈苏相机 全能配件包(带屏遥控器)，另加同品牌智能飞行电池*2，同品牌规格64G存储卡*2，安全保护箱*1。 | 2 | 套 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
|  |  | 十一、系统集成部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工及材料费 | 视频线、音频线、视频接头、网线、控制线、水晶头等工程材料 | 1 | 批 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 2 | 集成服务 | 系统集成、培训等。 | 1 | 批 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 3 | 机房装修 | 打通2面墙（一面是玻璃隔断，一面是三合板隔断），更换静电地板约为20㎡，必要的地面承重加固，墙面修补及机房电路优化。 | 1 | 批 |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |

第二包：宣城市广播电视台电视高清制作与媒资系统建设

## 1、项目建设概述

## 1.1建设目标

为了推进宣城市广播电视台媒体融合和高清化制播改造的进一步发展，本项目将建设一套融合媒体高清生产业务系统和一套媒体资产管理系统，基于“多渠道采集、共平台生产、多终端分发”的架构,服务于电视、广播、互联网、微信、客户端等多种业务的融合发展，形成一个涵盖多业务协同互动的融合媒体生产业务架构。

本次建设要求以新技术、新架构进行设计。充分考虑外网，搭建云编辑，坚持移动优先，能在外网编辑，调动内外网数据，自动转低码流；流程再造，在满足传统业务流程的同时，能够为新业务提供统一的内容支撑和技术服务，有效支撑广电媒体融合创新业务的快速发展。

## 1.2建设原则

考虑到广播电视工艺系统建设的整体性、复杂性、长期性的特点，在整个项目设计中，需满足标准性、先进性、高效性、开放性、安全性、可持续发展性等设计原则。

## 1.3建设遵循规范

GY/T 5086-2012 广播电视录（播）音室、演播室声学设计规范；

GY/T 5090-2015 广播电视中心制作播出专用局域网工程技术规范；

GB/T 17953-2000 4:2:2数字分量图像信号接口；

GB/T 17544-1998 《信息技术软件包质量要求和测试》

GD/J 037-2011 广播电视相关信息系统安全等级保护定级指南；

GD/J 038-2011广播电视相关信息系统安全等级保护基本要求；

《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》（广播电影电视工程部分）；

《广播电视安全播出管理规定及专业实施细则》（广电总局62号令）；

《电视台融合媒体平台建设技术白皮书》国家广播电视总局科技司2015年12月；

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》CECS72：97

《建筑与建筑群综合布线系统工程施工和验收规范》CECS89：97

注：若以上标准及规范有最新规定，按最新规定执行。

# 2、 融合媒体生产业务系统详细建设要求

## 2.1项目总体要求

在台内以私有云架构部署融合媒体生产业务系统平台，完成对媒体资源的收集、生产、合成、管理等流程。同时预留电视和新媒体运转的相关接口，既可进行有机的结合，也可独立运转。

## 2.2 融合媒体生产业务系统基础资源平台技术要求

融合媒体基础资源平台作为整个融媒体综合业务平台承上启下的关键环节，一方面需要实现对底层资源的调度和管理，另一方面还需要实现对于上层业务工具的有效支撑。

本项目融合媒体基础资源平台要求采用分布式技术构架，本次系统建设采用4个节点式高性能节点设备，同时具备计算、调度、业务承载等能力，具备极高的安全性、扩展性；

## 2.3 分布式集群存储技术要求

1. 配置4个万兆存储节点，每个节点支持35个硬盘插槽，共140块8TB企业级硬盘。每个节点本身支持RAID机制，存储节点之间采用3+1网络纠错码技术。

2、支持iSCSI连接，支持Windows、Linux、UNIX、Mac OS、Vmware ESXi等操作系统，支持KVM、vSphere、Xen、Hyper-V等虚拟化平台，提供官网截图和产品彩页；

3、支持卷拷贝、卷克隆，支持卷一致组；

4、提供配额管理功能，包括目录配额、用户配额、容量配额、文件数配额、计算配额、强制配额等，提供官网和软件界面截图；

5、配置WORM技术，一次写入后禁止删除，有效保障数据安全性，支持手动或自动提交文件为保护状态，提供官网和软件界面截图；

6、支持视频智能容错，当硬盘或节点故障超出系统冗余度上限时，仍然保证视频业务不中断，提供佐证材料证明；

7、支持数据重构Qos，提供佐证材料证明；

8、支持基于机架或节点的故障域设置，同一分条数据不能存储到同一个故障域中，支持创建节点级别的物理隔离保护域（节点池），单个数据只能存在于一个节点池内；

9、提供功能全面的中文图形化管理软件，支持Web或其它图形化方式进行远程管理；

10、同时支持IPv4和IPv6协议，在同时部署IPv4和IPv6组网的情况可正常进行业务访问，提供佐证材料证明；

11、支持文件回收站功能，支持文件删除后自动保存一段时间，可以从回收站恢复文件，支持文件过期后自动删除，提供佐证材料证明；

12、支持硬链接功能（文件零拷贝），支持同一个文件被不同用户通过不同路径访问，通过链接指针瞬间拷贝文件，提供厂商官网截图和产品彩页作为证明；

13、支持对已上传的对象进行追加修改，可对写入到对象存储中的数据进行压缩，可以达到减少对象存储空间的使用，提高对象存储空间利用率，提供佐证材料证明。

## 2.4集群服务器技术要求

项目所需的计算资源要求采用通用的（X86）机架式服务器，多套单元设备可以通过网络聚合，既可以实现基于docker模块化分布式架构。

核心计算要求不低于以下配置：

CPU：Intel Xeon Bronze 3206R 1.9GH（8核) × 2

内存：128GB ECC DDR4

系统硬盘：2.5" 12Gbps热插拔SAS硬盘×2，容量不低于300GB

数据硬盘：2.5"读写均衡型 SSD硬盘×2，容量不低于480GB

RAID：高性能RAID控制器，配备不低于1Gb NV缓存，支持RAID 0/1/10/5/等模式

网络：四口千兆以上以太网接口

其它：DVD-ROM，冗余电源

操作系统：正版非windows系统

## 2.5安全部分技术要求

宣城市广播电视台融合媒体系统安全部分一个很重要的需求是，台内有大量外来素材介质，需要有效安全的解决方案保障素材与业务系统的安全交互。本次需要提供安全内外网摆渡系统、USB安全盒等安全交互设备。

### 2.5.1 防火墙（内外网摆渡系统）要求

内部稳定传输：大文件400MB/s以上、小文件4000个/分钟(TGA文件)

支持双向4通道高速数据传输

预装正版操作系统，提供服务端应用程序进行网关配置；

支持自定义任务文件存储位置；

支持任务传输完成后文件的处理，任务传输成功(删除/备份)，任务传输失败(删除/备份)；

支持管理员配置网关服务端密码，提供管理员密码找回；

支持创建传输用户(客户端登录用户名、密码)、部门，控制数据传输方向；

权限组可配置传输文件格式、大小和任务传输优先管理；

支持视频、音频、文档、图片等格式文件传输；

文件深度检测支持对文件格式和编码格式等进行深层次的检测；

支持单个文件、批量文件和文件夹传输；

提供客户端，可根据权限进行资源下载；

任务支持断点续传、重新传输(管理员可自定义任务重传次数)；支持文件MD5完整性检测；

支持用户查询任务传输记录(历史成功任务、历史失败任务、失败原因显示)、传输过程实时监看(任务状态栏显示)；

预装双品牌杀毒软件，有效阻止病毒文件传输；

支持网络代理(http,pop3,smtp,ftp)、提供黑白名单控制，增强网络使用安全系数；

可实时监控网关系统CPU、内存等占用状态、硬盘使用信息。

### 2.5.2安全隔离盒技术要求

1、输入：USB3.0接口，SD卡槽，Micro-USB辅助供电接口；

2、输出：USB3.0接口；

3、支持阻止windows系统直接访问USB存储设备，杜绝USB存储设备侵入系统；

4、支持文件高级白名单过滤，可对视音频文件格式和编码格式等进行深层次的检测；

5、杜绝非法文件导入系统；监测文件类型及监测参数可由管理员进行配置，他人无法修改。

## 2.6非编系统具体功能要求

### 2.6.1 非线性编辑系统技术要求

非线性编辑系统实现宣城市广播电视台全台电视节目非编制作需求，支持常用的高清格式，同时也能支持标清码率编辑、低码率编辑，各种高标清格式混编，为视频编辑提供多种特技效果，提供字幕编辑。

1、非编软件需具备杜比音效认证，须提供佐证材料证明。

2、要求支持高清、标清兼容的编辑环境，未来发展具有更好延展性。具有Windows风格的编辑桌面，用来承载各种窗口，自由安排用户界面。在高清编辑时可以实现4层实时编辑和输出。具有无限轨的音频编辑轨道、4路以上实时音频输出。在同一项目下可以支持HD1920*1080、HDV 1440*1080、PAL 720*576多种制式的时间线。

3、要求具有多时间线编辑，多层字幕，视音频内容嵌套的容器功能。

4、要求具有快速灵活的时间线节目编辑功能。持时间线填充和替换，时码快速定位技术。短素材和黑场能进行自动检测。支持一键式闪入闪出、帧匹配、替换素材等操作。提供历史面板，可将所有操作恢复到任意一步；素材和时间线可安全多次恢复，保证素材、节目的安全性。

5、要求具有复杂节目编辑制作能力。支持面向结果的可视化特技参数调整，在进行3D特技调整时，可以在时间线结果回放窗中直接对大小、位置、裁切、旋转进行调整。曲线变速功能，在同一个界面中可对视频同时进行快/慢/静帧特技的调整，快/慢动作特技参数采用渐变alpha曲线方式进行调整。实时多点画面动态跟踪（可同时跟踪8个画面以上），跟踪区域可叠加任意特技。提供多种方式的实时颜色处理，如：颜色校正、色彩调节等。要求提供强大的调音台功能，具有完整的master、mix、gain三级调音控制，可对每轨音频、每个输入输出通道进行调节。

6、要求具有强大的CG图文创作能力。能与视频编辑完全一体化设计，可在统一的预监窗口中进行视频和动态图文的编辑；实现编辑图文字幕时可以实时回放最终效果。能支持使用视频特技、字幕时间线编辑、运动轨迹设置、字幕滤镜等先进的图文字幕操作。支持可切换的简单字幕和复杂字幕两种工作模式，完美兼顾快捷灵活与炫目效果在操作上的不同要求。支持唱词展开功能，手拍完时序后，可以单独调整每个段落的内容以及时码。支持图片序列的导入，支持动画文件的上轨，支持EXCEL图表导入。支持字幕模板的创作，提供大量的字幕模板，可将任意类型的字幕素材作为模板保存，可根据文字内容套换不同的模板使用。

7、要求具有强大的视频特技效果库。支持多层运动字幕、视频和字幕特技共享。支持独立总特技轨、独立键轨道、独立整轨特技。支持特技嵌套和区域特技技术。支持3D立体模板特技，实时真实三维空间视频特技。支持火焰字，体积光，文本特效，粒子，等实时特技。

8、要求具有对索尼XDCAM专业光盘以及松下P2 设备的完美兼容。在FAM接口方式下实现不采集任何素材，仅下载图标就开始编辑的超快速编辑新流程： 将需要的素材图标直接拖上时间线，系统自动快速上载低码率素材（1/20上载速率）；进行低码率素材编辑的同时，系统自动进行该段素材的高码率素材上载，上载完成后，可以自动将该段素材替换为高码率素材；编辑工作完成时，上载工作同步完成。支持P2设备的数据拷贝传输技术。支持蓝光、P2的卡内编辑，将EDL按需上载，也可以将EDL直接写回卡内，不经上载过程，直接完成编辑。

9、要求支持多机位编辑：同时支持16机位编辑；支持镜头间增加过渡效果。支持镜头的TC码和波形等多种对齐方式；支持多机位编辑上主时间线。

10、专用系统检查工具能够自动检查硬件性能是否满足软件要求；自动检查硬件故障点；自动检查系统软件配置是否正确；自动检查提取系统日志。

11、具有便捷的公共资源管理器系统：与融媒体中心内容库统一，适应非编应用场景的呈现界面。资源管理器可实现对节目，素材的全面管理；节目的多版本保存最大化了节目资源的再利用；定期的素材整理；利用多种字段组合方式搜索素材；多样化的素材过滤显示方式；严格的权限管理机制，确保资源的最大安全化。

12、编辑站点的工作站必须采用计算机专业生产厂家生产制造的原厂设备(戴尔、惠普、联想、华为、华三等)，不得采用组装兼容机和工控机；

13、非编板卡要求的技术指标不低于以下表格：

| 硬件规格 | 视频输入 | BNCx1：HD-SDI，SD-SDI SMPTE 292M，1.485Gbps, 1.485/1.001Gbps, 270Mbps； |
| --- | --- | --- |
|  |  | BNCx1：BB，三电平同步，1.0 Vp-p，75欧姆或 |
|  |  | BNCx1：CVBS模拟复合视频 |
|  |  | BNCx3：YUV分量视频 |
|  |  | 1路HDMI：HDMI 1.3协议 |
|  | 音频输入 | 8路ESDI内嵌音频 |
|  |  | 8路HDMI内嵌音频 |
|  |  | BNCx1：2通道 ASE/EBD数字音频 |
|  |  | XLRx2：模拟平衡音频 |
|  | 视频输出 | BNCx1：HD-SDI，SD-SDI SMPTE 292M，1.485Gbps, 1.485/1.001Gbps, 270Mbps； |
|  |  | 1路HDMI：HDMI 1.3协议 |
|  |  | BNCx1：CVBS模拟复合视频 |
|  |  | BNCx3：YUV分量视频 |
|  | 音频输出 | 8路ESDI内嵌音频 |
|  |  | 8路HDMI内嵌音频 |
|  |  | BNCx4：8通道 ASE/EBD数字音频 |
|  |  | XLRx2：模拟平衡音频 |
|  | 视频格式 | SD：PAL、NTSC HD：720p @ 50Hz，59.94Hz，60Hz, 59.94Hz，60Hz，25Hz，30Hz，29.97Hz，24Hz，23.94Hz 1080i @ 50Hz，59.94Hz，60Hz 1080p @ 25Hz，30Hz，29.97Hz，24Hz，23.94Hz |
|  | 视频采样精度 | 8bit |
|  | 音频采样率 | 48kHz |
|  | 音频采样精度 | 16bit，20bit，24bit |
|  | 总线规格 | PCIE ×1，不带风扇仅需要一片散热片 |

提供专业非编素材模板库资源

1.视频素材（光效库）：虚拟粒子效果、火焰效果、烟雾效果、水液体效果等，时尚简洁、柔和唯美的动态背景等，提供种类繁多的转场过渡素材（KEY轨），可直接用于素材上便可得到过渡自然，清晰的场景

2.音频素材：提供丰富的各种音效素材，日常电视、电影声音等

3.时间线模板：提供内容丰富、时尚大气、场景多样的时间线模板，只需替换素材/文字，便能做出精美的片头片尾。

4.字幕模板：支持非编系统各种字幕模板；包含各类风格和应用场景的CG模板，下载导入后可通过直接更改模板内素材/文字即用，省时便捷，高效美观。

5、要求随非编系统提供原厂互联网在线资源模板库。素材库要求包括：新闻模板、字幕模版、字幕底版、光效动画和字幕遮罩等创作效果。需提供自有域名地址的在线模板库资源，在线模板不少于100个。

### 2.6.2配音系统技术要求

专业配音系统将承担全台电视节目的配音工作，主要功能需求如下：

1、支持前配音模式及后配音模式。

2、支持配音同一界面提词器功能，直接提取节目所对应的文稿内容。

3、支持多轨道音频编辑、剪辑功能；支持多通道音频输入、多通道音频输出；精确到帧的音频调整功能；独立的配音素材管理模块。

4、直接对声音进行打点、预听、逐帧编辑，配音完成后配音素材直接上时间线进行编辑，完成后直接保存入库。

5、提供内置数字调音台，可进行音频信号输入输出及混音效果等进行设置。

6、可对音频进行多种特效处理。

### 2.6.3移动生产辅助APP功能要求

为满足移动优先，实现随时随地移动办公的需求，需要手机端APP支持PGC录制和回传、移动写稿、移动审稿、选题策划等，可以通过APP浏览融媒体内容库素材，同时可支持与报道指挥平台视音频通话。与高清制作系统统一用户管理，统一权限管理，统一内容库管理。

1、支持IOS和Andriod系统。具备基于GPS的地理位置定位。具备即时聊天通信功能。

2、PGC回传：实现图片、视频、音频采集或回传；支持录制分辨率和比特率的选择。

3、移动文稿：手机移动写稿功能，满足记者、编辑随时随地记录自己的灵感，支持文稿与PC端数据同步，支持文稿的编辑、送审、审核等流程操作。

4、移动审片：支持通过手机APP预览审核台内电视播出的节目，且可以填写审查意见等；APP移动审片与台内C/S专业审片两种模式相互配合，提升台内领导操作体验和审片效率。

5、选题策划：满足手机端及时录入、审核选题，指派任务。

6、移动编辑：基于手机端的视频编辑工具，支持调用本机视频素材或现拍素材，支持视频素材剪辑，支持文字、新闻字幕、花字、贴图、背景音乐、滤镜、专场模板等效果模板，支持声音大小调节，支持视频剪切分段、调整顺序、删除等，支持视频片段合成等。方便外场记者即拍即编，将素材传回台内极速发布。

7、在线直播：支持APP在线直播功能，支持美颜、美白功能，支持直播预约与审核等。

### 2.6.4远程回传工具要求

外场记者、分站、合作机构通过PC客户端将高质量、大容量素材通过互联网远程回传至台内。

1、客户端可以从Windows资源管理器中直接拖拽素材进行回传。

2、支持多任务、单任务的并行或串行回传，支持断点续传功能。

3、回传任务包中可含有视频、音频、图片，同时可以进行新闻五要素等元数据的填写。

4、在传输过程中可以查看上传进度和状态。

### 2.6.5 B/S云非编功能要求

1、采用B/S架构，基于HTML5实现的在线视频编辑工具，只需要浏览器就能工作，做到了真正的互联网编辑，能实现视频的快速剪切、加字幕、加特效等多种高效快捷的视频处理。后台根据编辑结果完成高质量视频文件的自动打包，打包完成的文件再用于后续的共享和分发业务。编辑生成的故事板可以直接进入制作平台，能被非编软件直接打开，进行后续加工。

2、提供基于视频内容库的B/S网页版编辑软件，用户可随时随地使用电脑通过浏览器登录融媒体平台，打开工具，直接对素材进行快速剪辑的能力（无需提前做导出导入），包括视频剪辑、拆条、常用特技、字幕添加等功能，编辑完成的内容后台自动打包用作后续使用。

3、软件应具备基于网络的节目远程编辑方法。

4、支持时间线保存，时间线可在精编工作站中上线编辑；

5、支持配音；

6、支持纯音频编辑、纯视频编辑；

7、支持9：16、16：9、1：1幅面编辑，支持动态裁切支持9：16、16：9、1：1幅面编辑，支持动态裁切；

8、视频内容嵌入编辑工具，实现一体化操作。通过拖拽内容平台中的数据直接上编辑工具时间线，进行编辑；

9、编辑工具的任务、流程、时间线被视频共享平台统一管理；

10、编辑过程中的任务提交、内容审核流程与平台一体化集成。同时状态反馈到平台，被平台业务流程监控；

11、支持对平台里的素材拖拽自动上线；

12、支持时间轴放缩；

13、支持字幕、特技、视频剪切等操作；

14、支持在时间线上快速添加倒放、静帧、闪入、闪出等特技，提供丰富的渲染能力，增强互联网视频发布效果；

15、支持多种特技（过渡+内部特技）：淡入、淡出、遮罩、2D等；

16、支持对视音频素材的剪切、合并、拆条、打包操作，一键提交入库、一次输出多段素材功能；

17、支持视频自动抽取定长帧功能，一键触发定长帧抽取，便于剪辑时快速定位；

18、可以进行≧2轨视频编辑；

19、可以进行≧8轨音频编辑；

20、可以进行≧6轨字幕编辑；

21、可以进行标题字编辑。

### 2.6.6 文稿工具要求

文稿管理系统需有效的解决新闻文稿、新闻素材、新闻节目及播出串联单之间的流程关系，提升新闻节目制播的效率。文稿系统需要与新闻制作系统实现无缝的结合，通过嵌入式软件接口的方式，实现文稿、节目等信息的统一管理和应用。

文稿系统需要具备以下功能：

1、文稿部署于台内私有云中，内外网均可访问。

2、文稿系统采用纯B/S模式，可通过权限控制访问不同的B/S功能界面。

3、支持加载图片、Gif和视频作为附件，视频和图片可下载入非编库。

4、可与新闻节目制作系统、新闻演播系统实现无缝的结合，实现文稿、节目等信息的统一管理和应用，支持MOS协议。

5、提供对线索、选题、文稿、串联单、以及常用的用户工具。

6、详细的权限控制确保文稿系统的安全，数据备份机制确保数据的安全。

7、高度的可定制化：流程可定制（可手动干预步骤）、界面可定制、打印模板可定制。支持工作流引擎，可轻松实现审核流程自定义。

8、完整的送审流程，符合宣城市广播电视台三审制度（文稿一审，初编二审，送播三审）每一步审核均可直接修改或退回，同时记录完整的审核信息。

9、提供详细的稿件评分策略。

10、预留与广播系统统一文稿流程接口、内容库对接接口。

## 2.7 媒体资产管理系统具体功能要求

媒体资源管理中心可以实现私有云、公有云以及混合云的解决方案。以海量的素材存储和共享为中心，提供多系统的素材管理、归档、交互、共享以及发布等功能，实现更高效、快捷、人性化的媒资内容管理。同时云服务解决方案大大节省运营成本，并能帮助用户及面对不断演变的媒体格局下的全新挑战。系统实现素材的上载、编目、存储、检索、下载等功能。主要包括上载入库模块、编目模块、检索模块、下载出库模块、存储管理模块、媒体处理转码模块等部分。

### 2.7.1精细化的安全控制

可对系统内不同身份操作级权限管理：人员能做何种操作进行详细设定，且不同的操作之间可以灵活组合；可设定素材密级，密级与用户权限挂钩，保证用户的数据安全，确保了系统应用的安全。

### 2.7.2全程B/S工作模式

系统使用B/S架构模式，在客户端使用B/S架构方式，用户只需使用IE连接到媒资服务器，即可完成所有的操作，功能全面，操作简单。全程支持Chrome、Safari等主流浏览器。

### 2.7.3主题功能

用户可根据不同的分类方式建立主题，将多个同类型的素材归属于同一主题。系统支持主题查询检索、整个主题批量下载。用户无需多次查询进行单一文件下载，可直接将某一主题内的所有素材全部下载到指定目标路径或系统。

### 2.7.4智能后台处理服务

系统的智能后台处理服务，保证了所有入库素材同时存在高低质量两份；智能后台处理服务提供转码下载功能，当进行资料下载时，可将原素材转码为所需格式后再迁移到指定存储位置。

### 2.7.5云平台架构

采用最新的Hive架构，具有天然的云平台技术基础，可由单机扩展为分布式多节点媒资系统。还可以集成云盘功能，为用户提供类似于百度云盘的媒资存储和素材共享服务。

### 2.7.6系统管理和日志统计

可以对用户、角色和权限进行统一配置、管理；包括只读、可读写、可上载、可下载等操作权限，并可以将权限与角色进行绑定，并将不同的用户赋予不同的角色，使得用户权限得以进行清晰的划分。

提供对系统的详细管理功能，包括存储区域设置，配置管理存储路径、存储策略。可提供对用户、系统配置、运行日志的管理，并可对编目属性、编目字段、存储策略、存储区、检索下载目的地等进行管理功能。

3、售后服务及培训

1、售后服务要求

投标人提供本项目的免费质保不少于5年（软件版权明确，采购人可无偿使用，年限不低于5年），保修期外供货方终生提供零配件及维修保养，可收取维修成本和合理利润”。

★在系统的使用期内，投标人安排一名工程师驻点培训和技术保障服务，每季度须派技术支持工程师对系统进行巡检、重要保障期提供护播支持。

2、技术培训

投标人应免费负责整体设备的技术培训，应能使招标人技术人员掌握系统设备的操作、维修、维护保养等相关技术，能熟练操作，排除一般性设备故障。应能使招标人使用人员掌握系统设备和应用软件的规范操作并能够熟练应用其功能。投标人可根据招标人要求，在投标时提出详细的培训计划建议书。

3、质保期内接到招标人通知后，投标人应在12小时内，主要设备8小时内到场响应，应先提供应急备用设备，对招标人提出的技术问题和设备故障做出答复，并予以解决，直至故障完全排除，设备完全恢复正常。软件系统故障4小时内解决，硬件故障12小时内解决。

4、人员培训现场培训：投标人在安装、调试过程中，招标人提供必要的协助，并对设备的安装、维护、管理进行初步学习，投标人须进行有关设备安装、维护、操作使用、保养等方面培训，使受训人员能掌握设备的使用及维护,现场培训贯穿调试整个过程。

5、技术资料：中标人供货时需提供所有成交产品的使用说明书，维护、维修技术手册，产品线路图等技术资料和整个系统工作及维护、维修等的技术资料。

6、投标人应按技术规范及要求承担对该系统进行深化设计、系统供货、安装调试、试运行培训、售后服务等整个项目建设过程中所涉及的一切费用。

7、投标人必须提供如下服务、培训：进行系统安装、日常操作、管理维护、故障排除等现场培训，直到使用人员能熟练操作使用。

8、参与该项目的供应商需配备有足够的、有相应资质的工程技术人员，且具有完善的货物服务保障体系。

4、 设备需求清单

| 序号 | 产品名称 | 配置说明 | 数量 | 单位 | 标的所属行业 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电视高清制作与媒资系统 |
| 1 | 融合媒体平台集群服务器 | 主机：原装品牌19" 2U 机架式服务器，配置不低于： CPU：Intel Xeon Bronze 3206R 1.9GH（8核) × 2 内存≧128GB 系统硬盘≧300GB SAS硬盘×2 数据硬盘≧480GB SSD固态硬盘×2 RAID：板载RAID控制器，支持RAID0/1 其它：集成千兆以太网接口×4、冗余电源、DVD-RO 操作系统：非windows正版操作系统。 1、分布式平台数据服务软件包。包括：关系型数据库多主集群，非关系型数据库分片集群，高吞吐分布式内存数据库，高吞吐量分布式发布订阅消息服务； 2、分布式检索引擎、智能处理引擎、分布式工作流引擎、业务组件执行器、媒体处理引擎 提供各种数据、业务访问的API接口，包含业务API、业务数据访问API以及通用数据访问API； 3、分布式框架、分布式订阅消息服务、系统配置和管理、业务系统配置和管理组成，用户管理、系统接入管理； 4、分布式日志捕获引擎、分布式高吞吐日志存储引擎、分布式插件式平台监控服务、监控和配置应用； 5、全文检索服务、内容标注服务、分布式空间管控服务； 6、文稿服务、资源管理服务、新闻流程管理服务、编辑管理服务、业务系统配置服务。 | 3 | 套 | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 2 | 迁移转码服务器 | 主机：原装品牌19" 机架式服务器，配置不低于： CPU：Intel Xeon Silver 4208 2.1GHz(8核） × 2 内存≧32GB 内存 数据硬盘≧1TB SATA系统硬盘 ×2 其它：集成声卡、集成千兆网卡、DVD-ROM 正版Microsoft Windows10 Pro 64位操作系统 1、包含融合媒体生产业务系统转码迁移软件、融媒体入库服务执行软件。提供各种途径接入内容的编码格式转换、文件封装转换、文件迁移等媒体处理工作； 2、融合媒体生产业务系统转码迁移软件、融媒体入库服务执行软件。提供各种途径接入内容的编码格式转换、文件封装转换、文件迁移等媒体处理工作。 3、融合媒体生产业务系统文件入库服务执行软件 4、可利旧台内现有服务器实现转码迁移统一调度。 | 2 | 套 | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 3 | 精编合成服务器 | 主机：原装品牌19" 机架式服务器，配置不低于： CPU：Intel Xeon Silver 4208 2.1GHz(8核） × 2 内存≧32GB 内存 数据硬盘≧1TB SATA系统硬盘 ×2 显卡：英伟达（NVIDIA）专业图形显卡，5GB显存，4个DP接口 其它：集成声卡、集成千兆网卡、DVD-ROM Microsoft Windows10 Pro 64位 1、融合媒体生产业务系统后台合成软件，支持多台合成工作站集群工作。 2、多媒体快捷云非编后台合成软件。提供针对云非编的时间线打包生成，编码格式转换、文件格式转换。 3、融合媒体生产业务系统后台合成软件，支持精编工作站制作的复杂时间线节目合成，也支持根据低码流文件编辑时间线生成对应的高码流节目，支持多台合成工作站集群工作。 4、可利旧台内现有服务器实现合成统一调度。 | 2 | 套 | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 4 | 4K编辑工作站 | 主机：专业图形工作站，配置不低于： | 1 | 套 |  |  |
|  |  | CPU：Intel Xeon Gold 5218 2.3GHz(16核） × 2 内存：64GB内存 系统硬盘：512GB固态硬盘，SATA接口 数据硬盘：2TB机械硬盘，SATA接口，7200RPM 显卡：英伟达（NVIDIA）高性能图形显卡，8GB显存 其他：万兆网卡、集成声卡、网卡、DVD-ROM、标准键盘、鼠标 显示器：48.9英寸4K曲面屏 ×1 监听耳机：立体声头戴监听耳机、音箱 加密狗：USB宏狗+USB延长线 操作系统：Microsoft Windows 10 64位中文专业版 超高清上下载软件模块 超高清文件介质上下载软件模块 超高清字幕编辑软件模块 超高清实时上下变换软件模块 超高清专业图像特技软件模块 超高清专业字幕特技软件模块 超高清节目审查软件模块。 |  |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 | 索贝 大洋 新奥特 |
| 5 | 27英寸 4K HDR监视器 | 屏幕尺寸：27英寸, 屏幕宽高比：16:9, 分辨率：3840×2160, 2路12G-SDI视频输入，2路12G-SDI环通输出； 4路3G/HD/SD-SDI视频输入，4路环通输出；内置扬声器，220V交流电源输入； | 1 | 套 | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 6 | 高清有卡编辑工作站 | 主机：专业图形工作站，配置不低于： CPU：Intel Xeon Bronze 3206R 1.9GH（8核） 内存：32GB内存 系统硬盘：512GB固态硬盘，SATA接口 数据硬盘：2TB机械硬盘，SATA接口，7200RPM 显卡：英伟达（NVIDIA）高性能图形显卡，8GB显存 专用硬件驱动，系统驱动层技术,有效管理USB设备使用基于白名单的文件过滤的读写机制，有效管理文件使用实时监控I/O访问，控制进程及目标文件格式的访问，读写更安全。 支持网络非编在线浏览编辑，专用管理工具，支持查看、删除、导入导出素材； 其他：万兆网卡、集成声卡、网卡、DVD-ROM、标准键盘、鼠标 显示器：48.9英寸32：9曲面屏 ×1 监听耳机：立体声头戴监听耳机 加密狗：USB宏狗+USB延长线 操作系统：Microsoft Windows 10 64位中文专业版 高清上下载软件模块 高清文件介质上下载软件模块 高清字幕编辑软件模块 高清实时上下变换软件模块 高清专业图像特技软件模块 高清专业字幕特技软件模块 高清节目审查软件模块 高标清数字接口卡，板卡和软件必须为同一厂家品牌。 实现HD/SD 8/10-bit SDI输入输出； HD/SD HDMI输入输出；HD/SD模拟分量视频输入输出；模拟复合视频输入输出；BB/Tri-Level锁相输入；模拟平衡音频输入输出；AES/EBU数字音频输入输出；8通道SDI/HDMI嵌入式音频，立体声耳机输出； | 3 | 套 | 广播电视节目制作及发射设备制造 | 索贝 大洋 新奥特 |
| 7 | 高清监视器 | 1、屏幕尺寸：21.5” 屏幕宽高比：16：9 分辨率：1920×1080 色深:16.7M， 视角：178°H×178°V WLED 背光， 亮度:300cd/㎡； 2、支持2路HD/SD-SDI视频输入，双路环通输出，支持嵌入音频，1路模拟复合输（带环出）； 1路HDMI输入TYPEA连接器（兼容DVI-D），1路模拟立体声输入，6路GPI输入接口，1路RS485输入（带环出），1路10/100M自适应网口； 3、支持Scan，Native，Aspect Ratio，Marker，Blue Only/MoNo，H/V Delay，CC，支持UMD功能和三色TALLY显示； 4、支持辅助对焦、局部放大、波形、矢量表显示，RGB直方图，等视频分析功能； 5、支持3D-LUT色域校准 ； 6、支持USE-LUT（预装EBU,DCI-P3）可根据用户要求预装多种色域，色温； 7、支持双路视频PBP/PIP显示，急速交换显示功能； 8、16通道音频表显示(VU & PPM)，内置扬声器； 9、支持交流220V供电，支持直流12V供电（四芯卡侬接口）。 | 3 | 套 | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 7 | ＊△高清无卡编辑工作站 | 专业图形工作站，配置不低于： CPU： Intel Xeon W-2123 3.60GHz（4核） 内存：32GB内存 系统硬盘：系统硬盘：1TB机械硬盘，SATA接口，7200RPM 显卡：英伟达（NVIDIA）高性能图形显卡，8GB显存 其他：集成声卡、千兆网卡、DVD-ROM、标准键盘、鼠标 显示器：48.9英寸32：9曲面屏 ×1 监听耳机：立体声头戴监听耳机 加密狗：USB宏狗+USB延长线 操作系统：Microsoft Windows 10 64位中文专业版 高清上下载软件模块 高清文件介质上下载软件模块 高清字幕编辑软件模块 高清实时上下变换软件模块 高清专业图像特技软件模块 高清专业字幕特技软件模块 高清节目审查软件模块 | 13 | 套 | 广播电视节目制作及发射设备制造 | 索贝 大洋 新奥特 |
| 8 | 移动生产工具（软件） | 1、具备移动生产的能力，包括一线采编人员的定位和调度指挥功能、素材回传功能、编审稿件的功能且能实时同步到台内生产系统。 2、工具在本次系统设计正常使用周期内不再另行收费。 3、移动成产工具的使用许可根据台内的实际需要情况满足授权。 | 1 | 套 | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 9 | 配音工作站 | 主机：高性能计算机，配置不低于： CPU：Intel Core i5-10500 3.1GHz(6核） 内存：16GB内存 系统硬盘：1TB机械硬盘，SATA接口，7200RPM 显卡：英伟达（NVIDIA）高性能图形显卡，4GB显存 专业声卡，配置广播级专业录音话筒及配套支架。 其他：集成声卡、千兆网卡、DVD-ROM、标准键盘、鼠标 显示器：24寸宽屏高清液晶显示器，分辨率1920*1080 有源音箱：漫步者书架式多媒体音箱，两分频木质箱体，信噪比85dB 加密狗：USB宏狗+USB延长线 操作系统：Microsoft Windows 10 64位中文专业版 专业配音系统 V10.0 专业配音软件模块 字幕编辑软件模块 | 4 | 套 | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 媒体资产管理系统 |  |  |
| 10 | 媒资核心服务器 | 主机：19寸2U机架式服务器，配置不低于： CPU：Intel Xeon Silver 4208 2.1GHz(8核） × 2 内存：64GB内存 系统硬盘：480GB固态硬盘，SATA接口 × 2 RAID控制器：板载RAID控制器，支持RAID0、1 其他：集成千兆以太网接口×4、冗余电源 操作系统：CentOS 64bit版，基RedHat Linux企业版的完全开放版本，高安全性、高稳定性，支持虚拟化Docker | 1 | 套 | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
|  |  | 融合媒体内容管理平台软件（需提供软件著作权证书） 1、媒体资源管理中心软件核心软件包，实现对各种媒资数据的组织管理。包括：检索服务、编目服务，数据结构，空间管理等 2、媒体资源管理中心软件平台数据服务软件包。提供数据存储和引擎服务，根据业务数据特征设计适当的存储方案并建立数据间的联系，多维度数据属性记录，是实现数据关联分析的基础等。包括：关系型数据库，非关系型数据库，高吞吐分布式内存数据库，高吞吐量发布订阅消息服务 3、媒体资源管理中心软件媒体服务软件包。提供各种计算任务的服务，包括：检索引擎、数据处理组件、工作流引擎、业务组件执行器、媒体分析组件 媒体资源管理中心软件业务引擎服务软件包。用于资源管理和业务接口，包括业务数据的逻辑封装和整个平台通用数据的访问引擎。 4、媒体资源管理中心软件数据接口服务软件包。提供各种数据、业务访问的API接口，包含业务API、业务数据访问API以及通用数据访问API。 5、媒体资源管理中心软件系统数据接口服务软件包。提供各种数据、业务访问的API接口，包含业务API、业务数据访问API以及通用数据访问API 6、媒体资源管理中心软件系统服务软件包。提供平台支撑，配置以及服务状态统一管理，实现对整个平台的管理。包括：系统框架、订阅消息服务、系统配置和管理、业务系统配置和管理组成，用户管理、系统接入管理。 7、媒体资源管理中心软件监控服务软件包，提供平台程序、业务、硬件资源运行维护监控。包括：日志捕获引擎、高吞吐日志存储引擎、插件式平台监控服务、监控和配置应用 8、媒资标准客户端许可，10个或以上并发访问，在线支持人数无限制。 |  |  | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 11 | 媒资媒体处理服务器 | 主机：19寸2U机架式服务器，配置不低于： CPU：Intel Xeon Silver 4208 2.1GHz(8核） × 2 内存：16GB内存 系统硬盘：2TB机械硬盘，SATA接口，7200RPM × 2 RAID控制器：板载RAID控制器，支持RAID0、1 其他：集成千兆以太网接口×4、冗余电源 操作系统：Microsoft Windows Server 2012 R2中文标准版 媒体资源管理中心软件媒体处理软件包，支持广播级、互联网主流视音频格式的识别和转换，包括：高清主流视频格式的转码和在线浏览，支持MP3、WMA、WAV、DFF、APE、M4A、FLAC、OGG、S48等互联网和专业音频格式的浏览收听，支持Bmp、jpg、gif、tif、tiff、png、tga等常用图片格式的识别和在线浏览，支持SONY、佳能、尼康等主流数码相机RAW格式及专业软件图形格式的识别和在线浏览 ▲确保台内现有数据的安全保存（投标文件中提供承诺函）。 | 2 | 套 | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 12 | 媒资管理上载工作站 | 主机：高性能计算机，配置不低于： CPU：Intel Core i5-10500 3.1GHz(6核） 内存：8GB内存 系统硬盘：1TB机械硬盘，SATA接口，7200RPM 其他：集成声卡、千兆网卡、DVD-ROM、标准键盘、鼠标 显示器：24寸宽屏高清液晶显示器，分辨率1920*1080 操作系统：Microsoft Windows 10 64位中文专业版 媒体内容管理平台 V1.0 融合媒体内容管理平台上载挑选软件 融合媒体内容管理平台信号上下载软件模块 融合媒体内容管理平台文件介质上下载软件模块 | 1 | 套 | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 13 | 云维护监控系统 | USB供电或160-245V交流供电 网络传输速率≥1Gbps(兼容10/100M) ▲具备第三方权威部门出具的鉴定测试证书及软件测试报告。 云维护监控系统包括以下模块： 设备分组管理模块 消息中间件件探测模块 核心进程监管模块 后台服务监控模块 多类型水位线预警模块 目标网络访问探索模块 远程文件操作探测模块 私密远程桌面模块 免登陆远程协助模块 日志获取模块 异常告警模块 设备监控报表模块 体检中心模块 云平台日志求助模块 批量关机模块 工具市场模块 APP扫码求助模块 APP随身监控模块 APP消息通知模块 灰度升级模块 以上监测内容可提供手机短信或邮箱及时告知功能。 | 1 | 套 | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
|  | 网络及周边 |
| 14 | 以太网交换机 | 以太网交换机6520X-30QC-EI：L3以太网交换机主机(24SFP Plus+2QSFP Plus+2Slot),冗余交流电源，冗余风扇 | 2 | 套 | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
|  |  | 万兆模块： SFP+万兆多模光模块(850nm,300m,LC) × 12 |  |  |  |  |
|  |  | 40G堆叠线：40G QSFP+ 1m电缆 |  |  |  |  |
| 15 | 以太网交换机 | 以太网交换机5130S-28S-HI：L2以太网交换机主机，交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率126Mpps 24个10/100/1000Base-T电口（其中8个是combo口），4个1G/10G BASE-X SFP+端口 冗余交流电源 | 2 | 套 | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
|  |  | 万兆模块： SFP+万兆多模光模块× 2 |  |  |  |  |
| 16 | 42U标准机柜 | 19寸42U服务器机柜，1000mm深，600mm宽，配置16孔PDU电源*2，线槽，支架16对，绑线杆12个 | 2 | 套 | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 17 | KVM切换器 | 8口KVM切换器，1U机架式抽拉设计，整合17寸LCD屏幕与KVM控制端切换器于单一抽拉式机身内，支持配备PS2或USB键盘和鼠标的服务器与控制端 | 2 | 套 | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 18 | USB安全盒 | 输入：一个USB3.0；一个USB2.0;输出：USB3.0; 文件高级白名单过滤，文件格式和编码格式等进行深层次的检测； 支持P2、SXS、通用USB存储设备文件安全导入;Web配置。 USB白名单方式硬件网络病毒隔离墙，2个USB3.0接口。 隔离墙支持多种移动存储设备，包括U盘、移动硬盘、移动光驱、蓝光碟、P2卡、读卡器等大部分存储设备。 内置了基于文件内容的深度检测算法，根据文件类型和格式经行深度检查，不简单停留在尾缀检测，能准确快速的识别病毒伪装文件，避免假冒文件通过。 除了隔离墙的USB接口外，主机上其他USB接口和内置光驱全部被屏蔽，U盘等移动存储设备无法通过其他USB端口与主机相连，此功能可设置。 对于重要的机密文件，通过透明加密算法对其加密，在其他计算机上无法打开。用户可根据需要指定需要加密的文件类型。此加密功能还配以独立的密钥，使加密功能更完善。 | 8 | 套 | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 19 | 网络信息安全交互平台 | 网络信息安全交互平台服务器二台，配置不低于： CPU：XEONE5-2630LV31.8八核十六线程； 内存：32GB(8G*4)； 系统：240G企业级SSD; 存储：1TSSD*2+4TSATA*4(最大支持6个盘位) 阵列卡：12GSAS带2G缓存 网络：Intel1G*2 传输卡：专用传输卡（自主知识产权板卡） 电源：800W冗余 平台采用双机架构，AB端装配自主知识产权板卡，通过专用同轴线缆进行通讯，非RJ45或USB连接，实现物理上的完全隔绝（提供国家广电总局出具的检测报告扫描件） 提供硬件三年保修、系统软件和预装双品牌杀毒软件3年内免费升级和使用承诺证明及授权； 内部稳定传输：大文件400MB/s以上、小文件4000个/分钟(TGA文件) 支持双向4通道高速数据传输 预装正版WindowsServer2012R2系统，提供服务端应用程序进行网关配置； 支持自定义任务文件存储位置； 支持任务传输完成后文件的处理，任务传输成功(删除/备份)，任务传输失败(删除/备份)； 支持管理员配置网关服务端密码，提供管理员密码找回； 支持创建传输用户(客户端登录用户名、密码)、部门，控制数据传输方向； 权限组可配置传输文件格式、大小和任务传输优先管理； 支持视频、音频、文档、图片等格式文件传输； 支持单个文件、批量文件和文件夹传输； 提供客户端，可根据权限进行资源下载； 任务支持断点续传、重新传输(管理员可自定义任务重传次数)；支持文件MD5完整性检测； 支持用户查询任务传输记录(历史成功任务、历史失败任务、失败原因显示)、传输过程实时监看(任务状态栏显示)； 支持网络代理(http,pop3,smtp,ftp)、提供黑白名单控制，增强网络使用安全系数； 可实时监控网关系统CPU、内存等占用状态、硬盘使用信息； | 1 | 套 | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 20 | 分布式集群存储 | 配置不低于： Intel Xeon Gold 62XX系列CPU，物理CPU个数≥2，主频≥2.9Ghz，核心数≥16，内存≥256G； 接口≥6个千兆电口、4个万兆光口； 系统盘≥2*128G，缓存盘≥2*480G SSD固态硬盘，数据盘≥6*2T SATA机械硬盘。 1、分布式集群存储系统采用基于云存储技术，具备全对称架构的横向扩展能力，支持元数据集群方式部署及智能SSD读写缓存技术, 支持多副本及N+M 等多维度数据保护方式。融合接口模式，支持NFS，CIFS，FTP ，iSCSI, S3 等协议, 支持智能负载均衡，快照，WORM等高级功能，可直接对接云平台，实现云平台纳管。 单节点配置数： 4个节点。 2、分布式集群存储系统基于云存储技术，具备全对称架构的横向扩展能力，支持元数据集群方式部署及智能SSD读写缓存技术, 支持多副本及N+M 等多维度数据保护方式。 3、在一个集群内同时提供块存储、文件存储、对象存储服务，本次配置不限容量的块、文件、对象存储服务授权许可； 4、融合接口模式，支持NFS，CIFS，FTP ，iSCSI, S3 等协议, 支持智能负载均衡，快照，WORM等高级功能，可直接对接云平台，实现云平台纳管。 5、支持厚配置，根据业务需求分配固定的物理存储空间，提供厂商官网截图和产品彩页作为证明； 6、支持卷拷贝、卷克隆，支持卷一致组，提供厂商官网截图和产品彩页作为证明； 7、提供配额管理功能，包括目录配额、用户配额、容量配额、文件数配额、计算配额、强制配额等，提供厂商官网和软件界面截图作为证明； 8、配置WORM技术，一次写入后禁止删除，有效保障数据安全性，支持手动或自动提交文件为保护状态，提供厂商官网和软件界面截图作为证明； 9、支持视频智能容错，当硬盘或节点故障超出系统冗余度上限时，仍然保证视频业务不中断，需提供客观证明材料； 10、支持多副本保护，支持2到6个副本，提供厂商官网截图和产品彩页作为证明； 11、支持N+1到N+4的纠删码保护，最大支持任意4个节点故障而数据不丢失、系统不停机； 12、支持数据重构Qos，提供具备CNAS和CMA资质的第三方评测机构签字盖章的测试报告作为证明； 13、支持基于机架或节点的故障域设置，同一分条数据不能存储到同一个故障域中，支持创建节点级别的物理隔离保护域（节点池），单个数据只能存在于一个节点池内； 14、提供功能全面的中文图形化管理软件，支持Web或其它图形化方式进行远程管理； 15、同时支持IPv4和IPv6协议，在同时部署IPv4和IPv6组网的情况可正常进行业务访问；支持文件回收站功能，支持文件删除后自动保存一段时间，可以从回收站恢复文件，支持文件过期后自动删除；提供客观证明材料； 16、支持硬链接功能（文件零拷贝），支持同一个文件被不同用户通过不同路径访问，通过链接指针瞬间拷贝文件，提供厂商官网截图和产品彩页作为证明； 17、可对写入到对象存储中的数据进行压缩，可以达到减少对象存储空间的使用，提高对象存储空间利用率，需提供客观证明材料； 18、支持对已上传的对象进行追加修改； 存储硬盘：8TB机械硬盘，SATA接口，7200RPM × 140 存储后端交换机：24个1/10G SFP+，2个QSFP+端口，冗余电源冗余风扇，配置QSFP+ 3M堆叠线 × 2 ▲安装部署服务及5年7*24服务（投标文件中提供供应商针对本项目售后服务承诺函）。 | 1 | 套 | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 21 | 录像机 | 1、新型存储卡半机架尺寸录像机，装有两个存储卡插槽，配备磁带式搜索轮的操作方式，支持SxS 存储卡摄像机高标清记录格式，支持XDCAM HD422格式，增强XDCAM HD422的工作流程。 2、自带2个SXS卡槽，搭载多种AV和IT接接口，包括HD-SDI,SD-SDI,HDMI以及复合输出接口。可进行类线性操作和在SxS介质上记录XAVC HD格式。 3、提供带有磁带式操作的增强型XDCAM HD422工作流程，包括使用RS-422控制进行线性采集，以及使用搜索轮控制进行线性编辑。具有优异的MPEG HD422图像质量，以及高质量的8通道（HD-SDI）24比特音频记录能力。 4、支持从高清（XAVC, MPEG HD422 和MPEG HD420 50/35/25Mbps）到标清（MPEG IMX 50/40/30Mbps*和 DVCAM 25Mbps）的多种格式的记录和重放，支持XAVC Intra HD格式的记录与重放。 | １ | 台 | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 22 | 网络安全设备 | ≥1U机架式，硬件配置包括：千兆电口≥6个，千兆光口≥2个，整机吞吐率≥8Gbps，最大并发连接数≥280W。 ▲2.产品由专用的硬件平台、安全操作系统及功能软件构成。设备采用自主知识产权的专用安全操作系统，采用高性能多核并行安全操作系统；（投标文件中提供相应资质证明）；具有防火墙系统自动修复功能，（投标文件中提供相关第三方技术证明）； 3. 支持路由、透明以及混合接入模式，满足复杂应用环境的接入需求； 4. 支持多元组的访问控制规则，至少支持基于源MAC、源端口、目的端口、时间、域名、URL等多个元素进行访问控制；支持对单条访问控制策略进行最大并发连接数和长连接的限制； 5. 支持IPv4/v6双栈IP/MAC静态和动态探测绑定，支持跨三层绑定，支持IP/MAC绑定表导入导出；（提供功能截图证明）； 6. ▲提供软硬件3年免费维修升级服务、规则库和病毒库3年免费升级，投标文件中提供供应商承诺证明 | 1 | 台 | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 23 | 笔记本电脑 | 配置不低于：CPU i5-1135G7； 内存16G；硬盘 512G固态；独立显卡 显存2G；屏幕尺寸15.6英寸。配鼠标，耳机，电脑包。 | 10 | 台 | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 24 | 图形工作站笔记本 | 配置不低于：CPU I7-9750H； 内存16G；硬盘 256G固态+1T；独立显卡 /P620显存4G；屏幕尺寸15.6英寸100%sRGB。配鼠标，耳机，电脑包。 | 8 | 台 | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 25 | 肩扛式高清摄录一体机（含20倍光学高清镜头） | 1、传感器尺寸不小于2/3英寸 3 CMOS或3片CCD 2、灵敏度：不低于F13（2000lx，89.9% 反射）1080/50i 3、最低照度不小于0.013 lx 4、视频信噪比不低于60dB 5、水平分辨率不低于 1000TV 线（1920*1080i模式）, 可4K升级 6、内置液晶监视器不小于3.2英寸，侧面板液晶屏：彩色液晶屏，分辨率960x540 7、记录媒介：高速半导体 8、具备16区彩色矩阵调整功能，伽玛曲线达10条 9、慢动作和快动作功能：1080p帧频从1fps到60fps可调 10、不少于6个自定义按钮 11、接口： 具备2路SDI 输出和1路SDI输入 12、支持数字双通道内插式音频接收器 13、可以通过手机或平板进行摄像机基本参数的无线控制 14、流媒体无线编码模块内置，用于流媒体传输及素材文件的FTP传输 15、具有消除由蓝色LED灯造成的蓝色溢出自适应矩阵功能 16、具备辅助聚焦功能，易于高清拍摄的聚焦 17、支持在SD卡上记录最高 9MBps MP4 低码率文件（如可用于新闻素材的现场快速传输，提高新闻制作的生产效率） 18、录制高清视频格式（帧内压缩）码流不低于100Mbps 19、标配GPS定位功能，便于后期的新闻所发生的地理位置的调用和大屏显示，例如用于融媒体； 20、具有4K升级能力（通过另购选件） ▲21、肩扛式高清摄录一体机标配镜头，装配2/3 卡口型20倍光学变焦镜头。 ★要求含采访话筒、寻像器、20倍光学变焦镜头、肩带、便携包、防雨罩、操作指南、光盘操作手册、摄像机托板。 | 2 | 套 | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 26 | 肩扛式高清摄录一体存储卡 | 1、容量64GB【ExpressCard/34,PCIExpress Gen2端口】 2、读取速度为3.5bps(=440 MB/s),写入速度为200MB/s 3、耗电量典型值约为2.1W， 4、工作温度为-25°~65° 5、存储温度为-40°~85° 6、抗击力1500G，防震动15G，装卸次数30,000次， 7、缓冲力150cm。 | 4 | 块 | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 27 | 肩扛式高清摄录一体电池 | 容量：9Ah (130Wh) 电压：14.8V 工作环境温度：-20℃～55℃ 体积: 168mm×100mm×46mm 重量：900g | 4 | 块 | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 28 | 电源适配器 | BP型扣板充电器 输入电压：100V～260V 输出电压：16.8V 2A 工作方式：双路同充（允许单路充电） 适配器输出：DC15V-80W 适应温度：-20℃～55℃ 外形尺寸：218mm×150mm×70mm | 2 | 台 | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 29 | 肩抗机三脚架 | GH20云台,100mm球碗,标准承重20ＫＧ，阻尼内置，动态平衡9档，GA101铝管单级脚架,工作高度115-183CM，双手柄,快速锁,中置或地板延伸器,含EI-7004滑轮，T30软包 | 1 | 台 | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 30 | 数码相机及镜头套装 | 机身要求： 1.约1210万像素全画幅背照式影像传感器。 2.感光度范围，扩展可达ISO 40-409600，中高感光度噪点降低约1级。 3.视频录制功能提升包括4K 120p，10-bit 4:2:2色深，All-Intra录制，H.265编码的XAVC HS格式等。 4.视频拍摄可达15+级动态范围。 5.提供4K 60p 16bit RAW视频HDMI输出。 6.具备759点相位检测点+425个对比检测自动对焦点。 7.增强的实时眼部对焦功能，支持视频拍摄和照片拍摄。 8.新的散热结构和双卡槽记录功能可进行超过1小时4K 60p 10-bit 4:2:2视频拍摄。 9.轴防抖功能助力手持拍摄，通过新的增强防抖模式可让用户拍摄以往手持难以实现的稳定视频。 10.高亮度大尺寸0.64型 944万点OLED电子取景器。 11.侧翻式可变角度液晶屏增强了拍摄的灵活性。 12.10fps高速连拍静态影像，可连续拍摄1000+张未压缩RAW图像，并且支持AF/AE跟踪。 13.液晶屏尺寸 3英寸，液晶屏像素 144万像素。 镜头要求： 1.标准大师镜头套装，全画幅， E卡口，大三元 2，镜头焦距：24-70mm， APS-C画幅下的35mm规格换算焦距(mm)：36-105mm 3.镜头结构：13组18片（1片XA镜片，2片非球面镜片，1片ED镜片，1片超ED镜片） 4.镜头光圈范围：f/2.8 - f/22 最近对焦距离：0.38m 最大放大倍率：0.24x 滤镜尺寸：82mm 镜头尺寸：约87.6 x 136 ▲配件要求：含64G 170M/S存储卡*2，UV镜，备用电池，单反包，读卡器，清洁套装，说明书，保修卡，usb数据线，充电器等 。 | 1 | 套 | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 31 | 全画幅数码单反相机及镜头套装 | 相机参数： 传感器类型 CMOS> 传感器尺寸 全画幅（35.9*24mm） 有效像素 2620万高像素 影像处理器 DIGIC 7 最高分辨率 6240×4160 图像分辨率 L（大）：约2600万像素（6240×4160） M（中）：约1150万像素（4160×2768） S1（小1）：约650万像素（3120×2080） S2（小2）：约380万像素（2400×1600） 对焦方式 全像素双核对焦，单次自动对焦，人工智能伺服自动对焦，人工智能自动对焦，手动对焦面部＋追踪，平滑区域自动对焦，实时单点自动对焦 对焦点数 45点 显示屏尺寸 3英寸 显示屏像素 104万像素液晶屏 液晶屏特性 3:2模式 快门类型 电子控制纵走式焦平面快门 快门速度 1/4000至30秒，B门，闪光同步速度1/180秒 曝光补偿 取景器拍摄时：±5EV（1/3EV步长） 实时显示拍摄时：±3EV（1/3EV步长） 自动包围曝光：±3EV（1/3EV步长） 感光度 ISO 100-40000（可扩展致50-102400） 短片拍摄 1920×1080（全高清）：59.94p/50p/29.97p/25p/23.98p 1280×720（高清）：59.94p/50p/29.97p/25p 延时短片拍摄 3840×2160（4K超清）1920×1080（全高清） 存储卡类型 SD/SDHC/SDXC卡（兼容UHS-I） 文件格式 图像：JPEG，RAW，RAW+JPEG 短片：MP4，MPEG-4，AVC/H.264 电池类型 锂电池（LP-E6N或LP-E6（1块）） 麦克风输入：3.5毫米直径立体声微型插孔 遥控器RC-6，无线遥控器BR-E1（蓝牙连接） 无线功能 WiFi（IEEE 802.11b/g/n），蓝牙4.1，NFC 镜头参数： 镜头画幅 135mm全画幅镜头，单反镜头。 镜头结构 12组17片（四片非球面，ASC涂层、含氟镀膜） 镜头卡口 EF卡口 对焦方式 全时手动对焦 变焦方式 伸缩式镜头 滤镜尺寸 77mm 驱动马达 USM 遮光罩 EW-83M遮光罩 光学参数 最大光圈 F4.0，最小光圈 F22，光圈叶片数 10片 焦距范围 24-105mm 最近对焦距离 0.45m 最大放大倍率 0.24倍 镜头直径 88.5mm 镜头长度 127.5mm 镜头重量 795g ▲配件要求：含128G 170M/S存储卡，UV镜，备用电池，单反包，读卡器，清洁套装，说明书，保修卡，usb数据线，充电器等 | 4 | 套 | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |
| 32 | 智能降噪录音笔 | 主机*1、便携包*1、说明书*1、保修卡*1、维修网点手册*1 电池规格：内置充电式锂离子电池3.7V，充电方式，内置USB直充（连接充电头、电脑、充电宝均可充电使用） 录音格式：WAV；MP3 内存容量：4 GB 支持扩展内存4GB-64GB 自带内存录音时长：MP3 192kbps模式下约39小时45分钟 录音距离： 15米范围内【即听即录】 扬声器：内置扬声器 麦克风：内置麦克风 产品净重（kg）：约48g 录音模式：Linear PCM/MP3 音频播放格式：LPCM/MP3/AAC/WMA 产品尺寸（mm）：约36.6mm×102.8mm×12.2mm | 2 | 只 | 广播电视节目制作及发射设备制造 |  |

（三）供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：

3.1供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；

(3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

3.2具备独立法人资格，具有合法有效的营业执照。

（四）供应商必须提交的证明文件：

1、营业执照副本；（扫描件加盖供应商电子签章）

2、授权委托书；（按格式上传）

3、供应商声明函；（按规定格式）

4、采购需求要求提供的其他证明材料。（按采购需求要求提供）

（五）合同主要条款：

1、付款方式：验收合格半年内付一半款项，正式开播后一年内支付剩余款项。

2、履约保证金：2.1中标人在正式签订合同前须向招标人交纳履约保证金，金额为中标价的10%，货到安装完成并验收合格后无息退还。

2.2缴纳方式：允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保险、保函等非现金形式缴纳或提交。

3、合同争议处理：采购合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商解决不成的，提交宣城仲裁委员会仲裁。

六、生产、运输、安装、调试：由中标人负责承担，最终通过用户及有关部门验收交付使用。

（七）培训：由中标人在设备安装现场免费培训使用方的技术人员，达到上岗水平。

（八）商检、计量费用：由中标人承担。

（九）交货地点：宣城市广播电视台

（十）交货及提供服务时间要求：要求中标后50天内完成建设任务。

（十一）其他要求：

特别说明：投标报价需包含设备的运输、就位、安装、调试等交钥匙工程的完整报价。

评分细则：

第一包：

| 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 商务技术分（55分） | 技术指标响应（25分） | 满足招标货物的性能及技术指标要求（15分） 所投产品全部响应招标文件要求得15分，若有不满足的部分，按下列方式扣分： 招标设备需求清单中“▲”标部分，每有一项不满足的，扣2分（提供相关证明材料逐条佐证，否则视为不满足）；不带“▲”及“★”的参数，每有一项不满足，扣1分，扣完15分为止。 |
|  |  | 关键技术指标评分（9分） 1、投标产品（视频服务器、总控矩阵、分控切换器、播控软件）为同一品牌，得3分； 2、播控工作站支持N+1播出控制方式，单台播控工作站支持控制全部频道的视频服务器通道和周边设备，且有成功案例，得3分；（提供相关案例合同扫描件，合同须能体现评审所需信息，否则须另外提供盖有用户公章的用户证明） 3、支持离线播出方式，播控工作站与视频服务器断开网络下不影响当前播出业务，且有成功案例，得3分；（提供相关案例合同扫描件，合同须能体现评审所需信息，否则须另外提供盖有用户公章的用户证明） |
|  | 设计方案与硬件配置（6分） | 综合比较项目总体实施方案，结合所投产品硬件配置及品牌，由评委进行综合评估比较。系统架构设计合理、表述清楚，系统安全和可靠性强，方案成熟、科学，硬件配置和产品参数高、所投产品为成熟品牌，完全满足或超出招投标设计需求的为优秀，得6分；系统架构设计较合理，方案较成熟，硬件配置和产品参数较高，较好满足招投标设计需求的为良好，得3分；系统架构设计一般，硬件配置和产品参数一般，但能满足招投标设计需求的为一般，得1分。 |
|  | 安全过渡方案(5分) | 新旧系统并行播出时，如何实现信源分配调度、培训与护播、确保安全过渡等问题，根据投标人编写的方案阐述进行综合评分。 方案设计科学，可操作性和安全保障强的为优秀得5分，方案设计合理，可操作性和安全保障较好的为良好得3分，方案设计一般，可操作性和安全保障一般的得1分。 |
|  | 知识产权、技术力量（6分） | 1、投标人资质认证（3分） 投标人通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、GB/T45001-2020职业健康安全管理体系，凭相关证书扫描件每项得1分，最高3分。 2、科技成果证书（3分） 提供投标产品的实用新型专利证书得1分；提供投标产品的软件著作权证书得1分；提供投标产品的科技创新奖证书得1分；提供相关证书扫描件，最高3分。 |
|  | 案例情况 （6分） | 投标人提供本单位自2018年1月1日（以合同签订日期为准）至投标截止日， 1、已完成的省及省以上高标清播出系统项目业绩，每提供一项得2分，满分2分 2、已完成地市级高标清播出系统项目业绩，每提供一项得1分，满分4分； 注：投标时须提供以上项目合同原件的扫描件上传至电子投标文件中（原件待中标后提供给采购人核查）。 |
|  | 支持与服务 （7分） | 1、承诺售后为五年得基本分1分，在此基础上每增加一年加1.5分，最高加3分（提供承诺函）。 2、投标人在宣城周边300公里以内有服务点的得3分（须提供详细的网点全称、营业执照、联系人、联系方式等相关证明材料）。 |
| 注：以上所需提供的证明文件，投标时均须提供扫描件上传至电子投标文件中（原件待中标后提供给采购人核查）若弄虚作假，一经发现，将报监督管理部门严肃查处。 |
| 价格分 | 45分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留一位）。 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×45 |

第二包

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务评分细则（13分） |
| 1 | 实施能力 | 10 | 由于本次项目建设为搭建私有云平台且保障移动优先，为确保系统的安全性和稳定性，投标供应商需具有： 1、具有ITSS 云计算服务能力标准符合性三级及以上证书； 2、 具有信息技术服务运行维护标准符合性三级及以上证书； 3、具有高新技术企业证书。 4、具有 ISO9001质量管理体系认证证书； 5、具有AAA信用评级或重合同守信用企业证书； 满足一项得2分，满分10分。 | 投标文件须能反映本细则规定的评审内容，否则不得分（原件待中标后提供给采购人核查） |
| 3 | 产品品质保障 | 3 | 为了保障项目的交付周期、交付质量和延续性服务，投标供应商需具有： 1、具有ISO27001信息安全管理体系认证证书； 2、具有ISO22301业务连续性管理体系认证证书； 3、具有CMMI 3 级（或以上）认证证书； 满足一项得1分，满分3分。 | 投标文件中提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图，否则评委会不予计分。（原件待中标后提供给采购人核查） |
| 技术参数评分细则（42分） |
| 1 | 主要技术指标及条款 | 20 | 所投产品完全满足或优于招标文件中“技术参数及要求”的，得20分；其中：标注“▲”的条款，每一项负偏离扣2分，未标注“▲”及“★”的条款，每一项负偏离扣1分；扣完20分为止。 | 以采购文件中要求提供的证明材料作为评审依据。 |
| 2 | 技术方案与硬件配置 | 7 | 综合比较项目总体实施方案，结合所投产品硬件配置及品牌，由评委进行综合评估比较。系统架构设计合理、表述清楚，系统安全和可靠性强，方案成熟、科学，硬件配置和产品参数高、所投产品为成熟品牌，完全满足或超出招投标设计需求的为优秀，得7分；系统架构设计较合理，方案较成熟，硬件配置和产品参数较高，较好满足招投标设计需求的为良好，得3分；系统架构设计一般，硬件配置和产品参数一般，但能满足招投标设计需求的为一般，得1分。 |  |
| 3 | 项目业绩及售后保障 | 15 | 1、提供2018年1月1日至今投标人具有地市级或以上融合媒体非编项目案例，每提供一个得1分，最高得5分（以合同书扫描件为准,合同中需体现“制作”或“媒资”或“融媒体”有效字样。否则须另外提供盖有用户公章的用户证明。）。 2、所投产品在宣城周边300公里以内具有办事处或者分公司等售后服务机构的，得3分，需提供营业执照或登记证书等证明文件扫描件（原件中标后备查）不能提供不得分。 3、所投产品在宣城周边300公里以内设有专门的备品备件库，且提供官方宣传机构出具的证明文件得3分，不能提供的不得分。 4、承诺售后为五年得基本分1分，在此基础上每增加一年加1.5分，最高加3分（提供承诺函）。 |  |
| 价格评分细则（45分） |
| 1 | 报价 | 45 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留一位）。 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×45 |  |