采 购 需 求

（以下采购需求部分由采购人：宁国市城市管理综合执法局提供并负责解释）

前注：

1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经磋商小组评审认可；

2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，供应商可对该参数或要求进行适当调整，但必须满足采购单位的采购需求，且此调整须经磋商小组评审认可；

3、为有助于供应商选择磋商产品，项目说明中可能提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。供应商可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他产品；

4、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由成交供应商承担；如供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；

5、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中如涉及进口产品则已履行相关论证手续，经核准采购进口设备，但不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争；

6、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品；

7、单一产品采购项目中，提供同一品牌同一型号产品的不同供应商参加同一包别下磋商的，以一家供应商计算有效供应商数量。非单一产品采购项目中，提供标注核心产品为同一品牌同一型号的不同供应商参加同一包别磋商的，以一家供应商计算有效供应商数量；

8、供应商提供的产品应符合国家节能环保的相关政策要求。

（一）项目介绍：

宁国市城市管理综合执法局现通过竞争性磋商的方式选择一家单位为宁国市垃圾处理中心的渗滤液设备的膜柱进行全部更换及相关配套服务。

（二）项目概况

1、项目名称：宁国市城管执法局生活垃圾处理中心渗滤液设备配件采购项目

2、采购预算及最高限价：

（1）采购预算：人民币136.4万元；

（2）最高限价：人民币136.4万元。

3、采购方式：竞争性磋商

4、标段（包别）划分：不划分

（三）货物或服务需求一览表及主要指标参数要求：

| 序号 | 产品（货物）名称 | ▲主要技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 膜柱 （共62根） | ★1、膜片（原材料为全进口材质）： 八边形的外接圆半径95cm，中心孔为44cm；（本条不允许偏离） 碟管式反渗透专用膜片能有效去除水中的悬浮物、有机污染物、细菌、氨氮、重金属离子等污染物，对COD截留率≥95%； 氨氮截留率≥90%； 总氮截留率≥90%； 出水水质达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表二排放标准； 膜片由三层组成，上下两层均为聚酰胺材料反渗透膜，两层反渗透膜中间有一层涤纶树脂支撑网，此三层环状材料的外环焊接，内环开口，为净水口； 处理规模≥进水100吨/天； 反渗透回收率(达标处理率)≥75%； 膜片使用寿命≥三年。 | 12958片 |
|  |  | ★2、导流盘（原材料为全进口材质）： 外圆直径196cm；内圆直径33cm；边缘厚度为5mm；加导流网口，引流孔；（本条不允许偏离） ABS树脂材质； 能承受-50—200℃的温度变化，耐强酸强碱腐蚀。 | 13020片 |
|  |  | ★3、导流盘密封O型圈： 48-2（导流盘配），橡胶材质须能承受-50-150℃的温度变化，具有耐热，耐磨，耐强酸强碱腐蚀并具有良好的耐水性，气密性和优良的粘结性。 | 26040个 |
|  |  | ★4、上法兰： 外径：201.5mm；厚度44mm；唇形密封圈槽：14.5mm；材质：316L或双相钢； | 62个 |
|  |  | ★5、下法兰： 外径：201.5mm；厚度44mm；进水接口：10；浓水接口10；材质：316L或双相钢。 | 62个 |
|  |  | ★6、拉杆： 直径：35mm；长度：1400mm；材质：特殊钢431材质（1Cr17Ni17）热处理制度，1010℃10℃油淬，+605℃ 5℃回火。 |  |
|  |  | 7、垫片：50mm特种钢材。 | 62个 |
|  |  | 8、螺母：50mm特种钢材。 | 186个 |
|  |  | ★9、拉杆轴套： 2205双相钢或不锈钢316L上法兰配套使用。 | 62个 |
|  |  | 10、拉杆衬套：2205双相钢或不锈钢316L。 | 62个 |
|  |  | 11、净水收集套：2205双相钢或不锈钢316L下法兰配套使用。 | 62个 |
|  |  | 12、净水收集器：3／8 FEST0弯头。 | 62个 |
|  |  | 13、高压进水头：下法兰配套使用 | 124个 |
|  |  | ★14、密封O型圈：M0022密封轴套（内）39-3 | 62个 |
|  |  | ★15、密封O型圈：M0023密封轴套（外）35-3 | 62个 |
|  |  | ★16、密封O型圈：M0024净水收集套（内）39-3 | 62个 |
|  |  | 17、密封O型圈：高压管接头（内）密封17-2 | 124个 |
|  |  | ★18、高压管接头：2205双相钢或不锈钢316L（按下法兰尺寸配套使用） | 124个 |
|  |  | 19、膜壳：1200mm高压玻璃钢颜色（于现场一致） | 62个 |
|  |  | 20、防尘盖：于膜壳匹配 | 62个 |
|  |  | 21、防尘套：于拉杆匹配 | 62个 |
|  |  | 22、支撑垫：装在膜柱下（见现场） | 66个 |
|  |  | ★23、唇形圈：配上下法兰 | 62只 |
| 2 | 高压给水管 | 承压90kg | 62根 |
| 3 | 高压出水管 | 承压90kg | 62根 |

备注：1、以上表格加▲一栏所有技术参数须在投标响应表中详细填写，具体详见投标响应表部分。其中加★项为重要技术参数，其余为一般技术参数；投标产品须响应满足技术参数要求（技术参数中有具体范围要求的，如投标产品技术参数不在规定范围内的，则为不满足），否则将因为负偏离而导致扣分，具体详见评分标准相应规定；

2、以上技术参数如出现某品牌专属参数，则该参数不受限制，供应商在响应时可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要在实质上满足或超过实际招标文件要求；

3、以上采购需求要求的参数供应商虚假响应的，一经发现将移交公共资源交易监督管理部门依法处理。

（四）供应商资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：按照财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》，本项目为专门面向中小企业采购项目（专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)；

3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选人，不得确定为成交供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

4、本项目的特定资格要求：须是在中国境内注册且具有有效的营业执照。

（五）供应商必须提交的证明文件：

1、营业执照；（扫描件加盖供应商电子签章）；

2、法人授权委托书；（按规定格式加盖供应商电子签章）；

3、磋商文件要求必须提供的其他证明文件。

（六）合同主要条款：

1、付款方式：合同签订后支付合同金额的40%（成交供应商须提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施，预付款在合同、担保措施生效以及具备实施条件后5个工作日内支付），全部产品供货、安装调试完成并经验收合格后将余款一次性付清（均不计利息）。

2、履约保证金：成交供应商在正式签合同前须向采购人交纳履约保证金，金额为成交价的2.5%。允许以支票、汇票、本票、保险、保函等非现金形式缴纳或提交。

3、履约保证金退还条件、时间和不予退还的情形：

（1）履约保证金在验收合格后的5个工作日内退还。

（2）不予退还的情形：

① 成交供应商在采购人要求的时间内未将货物运至指定地点，或未在要求的时间内安装调试完成，且经采购人催告后5日内仍未完成的，采购人有权扣除全部履约保证金。

② 成交供应商在供货及提供技术服务期间，未按采购人要求的时间进行服务或不听从采购人工作安排的，采购人有权扣除全部履约保证金。

③ 其他不予退还的情形详见采购文件及采购合同内容。

4、合同争议处理：采购合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商解决不成的，可向宁国市人民法院提起诉讼。

（七）包装、运输、安装、调试：由成交供应商负责承担，最终通过采购人及有关部门验收交付使用。

（八）商检、计量费用：由成交供应商负责承担。

（九）交货及安装地点：宁国市境内（采购人指定地点）。

（十）质保期限：自合同签订之日起 叁 年。

（十一）交货及提供安装等服务时间要求：合同签订生效后7日内（含）完成全部设备供货、安装及调试工作，并交付使用。

（十二）验收：出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套设备及服务检验。出厂检验由制造商及中标供应商负责，其余由采购人组织验收。

1、采购人在产品到货时，应根据成交供应商提供产品说明书、保养修理所需各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装等技术性指导文件以及其他应由成交供应商提供的必要文件进行仔细比对，查看是否于其承诺的产品不符或存在质量问题。成交供应商在涉及到隐蔽工序在覆盖前必须经采购人认可，否则必须返工。采购人可对以上验收程序聘请第三方检测机构或业内专家（或业内专业人士）进行验收（涉及的验收费用由成交供应商承担）。

2、安装调试完成后，采购人聘请第三方检测机构对运行前三个月每月的水质进行检测（涉及的检测费用由成交供应商承担），如三个月的排放水质均达到国家排放标准的，视为验收合格，有任何一次检测不合格的或不符合产品质量要求，采购人有权要求无条件退货或更换，其提交的履约保证金不予退还，且成交供应商必须承担采购人产生的一切损失。更换运行三个月后按上述验收方式验收仍不能达标的，将终止本项目合同并追究法律责任。

（十三）其他要求：

1、成交供应商须配备至少三名专业技术人员对货物进行安装调试，提供7×24小时技术支持。在质保期内接到故障通知后30分钟内电话响应，如需到达现场解决的，技术人员必须在2小时内到达现场解决，如遇普通故障须2小时内解决完成，疑难故障须6小时内解决完成。

2、质保期内免费对产品零部件进行更换或维修并在12小时内解决完成。

3、成交供应商在质保期内，未按采购人要求的时间进行服务或不听从采购人工作安排的，视为违约，采购人有权追究其法律责任及所有损失，并上报有关部门依法进行处理。